PRZEDMIAR - GMINNE CENTRUM SPORTU I REKREAKCJI W TARNAWATCE

BRANŻA BUDOWLANA

NAZWA INWESTYCJI	:	GMINNE CENTRUM SPORTU I REKREAKCJI W TARNAWATCE - ETAP I

| ADRES INWESTYCJI | : | 22-604 TARNAWATKA DZIAŁKI NR 458/8, 459/6, 852, 457/7 |
| --- | --- | --- |
| INWESTOR | : | GMINA TARNAWATKA |

ADRES INWESTORA	:	UL. LUBELSKA 39 ;  22-604 TARNAWATKA BRANŻA	:	BUDOWLANA

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GMINNE CENTRUM SPORTU I REKREAKCJI W TARNAWATCE ETAP I - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ WG PROJEKTU POWTARZALNEGO WB2060 Z POMIESZCZENIAMI KOTŁOWNI, ŁACZNIKA I MAGAZYNU SPRZĘTU SPORTOWEGO, WIATĄ NA ROWERY, PRZYŁĄCZAMI I UTWARDZENIAMI |
| 1 |  | BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ - OBIEKT NR 1 |
| 1.1 | 45100000-8 | PRACE PRZYGOTOWAWCZE/ROZBIÓRKOWE : |
| 1 d.1.1 | KNR 2-01 0103-04 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) 27 | szt. szt. | 27.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.000 |
| 2 d.1.1 | KNR-W 4-01 0212-06 analogia | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojo- nych - rozbiórka słupków ogrodzeniowych 0.15*0.15*2.60*27 | m3 m3 | 1.580 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.580 |
| 3 d.1.1 | KNR 4-01 0108-09 0108- 10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 2 km 0.15*0.15*2.60*27 | m3 m3 | 1.580 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.468 |
| 1.2 |  | ROBOTY ZIEMNE: |
| 4 d.1.2 | KSNR 1 0105- 01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, ni- welacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska 0.45 | ha ha | 0.45 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.45 |
| 5 d.1.2 | KSNR 1 0106- 01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycha- rek, grubość warstwy do 15 cm 40.86*32.46 | m2 m2 | 1326.32 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1326.32 |
| 6 d.1.2 | KNR 2-01 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycha- rek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 5 40.86*32.46 | m2 m2 | 1326.316 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1326.316 |
| 7 d.1.2 | KSNR 1 0306- 02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu III ((1.20+0.60*2)*(1.60+0.60*2)*1.20)*10 | m3 m3 | 80.64 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.64 |
| 8 d.1.2 | KSNR 1 0202- 06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z trans- portem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV (0.60+0.60*2)*(26.86*3+28.46*2)*1.20 (0.50+0.60*2)*30.0*1.20 ((0.70+0.60*2)*6.95+(0.90+0.60*2)*(4.80+6.95+4.80))*1.20 | m3 m3 m3 m3 | 297.00 61.20 57.55 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 415.75 |
| 9 d.1.2 | KSNR 1 0204- 03 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładow- czymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, ka- tegoria gruntu I-II do 5 km Krotność = 4 (0.60+0.60*2)*(26.86*3+28.46*2)*1.20 (0.50+0.60*2)*30.0*1.20 ((0.70+0.60*2)*6.95+(0.90+0.60*2)*(4.80+6.95+4.80))*1.20 | m3 m3 m3 m3 | 297.00 61.20 57.55 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 415.75 |
| 10 d.1.2 | KSNR 1 0309- 01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III - piaskiem (80.64+415.75)-(22.87+48.85+46.66+153.67*0.46+39.50*0.25) | m3 m3 | 297.45 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 297.45 |
| 1.3 |  | ŁAWY, STOPY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE: |
| 11 d.1.3 | KSNR 2 1101- 01 Ł-1 Ł-2 Ł-3 Ł-4 Ł-5 Ł-6 SF-1 SF-2 SF-3 | Podkłady, betonowe C8/10 (36.86+18.86+3.12+9.60+30.65+2.02+3.12+26.44-1.20*14)*0.80* 0.10 (36.86+5.75-1.20*5)*0.80*0.10 (24.0-1.20*4)*0.70*0.10 6.95*0.90*0.10 (6.95+4.80+2.72)*1.10*0.10 4.80*1.10*0.10 (1.40*1.70*0.10)*12 (1.40*1.70*0.10)*4 (1.50*1.50*0.10)*13 | m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 | 9.11 2.93 1.34 0.63 1.59 0.53 2.86 0.95 2.93 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.87 |
| 12 d.1.3 | KSNR 2 0101- 01 Ł-1 Ł-2 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ławy fundamentowe (36.86+18.86+3.12+9.60+30.65+2.02+3.12+26.44-1.20*14)*0.40* 2 (36.86+5.75-1.20*5)*0.40*2 | m2 m2 m2 | 91.10 29.29 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ł-3 Ł-4 Ł-5 Ł-6 | (24.0-1.20*4)*0.40*2 6.95*0.40*2 (6.95+4.80+2.72)*0.40*2 4.80*0.40*2 | m2 m2 m2 m2 | 15.36 5.56 11.58 3.84 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 156.73 |
| 13 d.1.3 | KSNR 2 0105- 02 Ł-1 Ł-2 Ł-3 Ł-4 Ł-5 Ł-6 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ławy fundamentowe z betonu B 25 (36.86+18.86+3.12+9.60+30.65+2.02+3.12+26.44-1.20*14)*0.60* 0.40 (36.86+5.75-1.20*5)*0.60*0.40 (24.0-1.20*4)*0.50*0.40 6.95*0.70*0.40 (6.95+4.80+2.72)*0.90*0.40 4.80*0.90*0.40 | m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 | 27.33 8.79 3.84 1.95 5.21 1.73 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.85 |
| 14 d.1.3 | KSNR 2 0101- 02 SF-1 SF-2 SF-3 SF-siatk. SF-dr. gimnast. | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, stopy fundamentowe ((1.20+1.50)*2*0.40+0.80*4*0.50)*12 ((1.20+1.50)*2*0.40+0.80*4*0.50)*4 ((1.30+1.30)*2*0.40+0.80*4*0.50)*13 (1.20+1.60)*2*0.80*6 3.8*0.80*4 | m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 45.12 15.04 47.84 26.88 12.16 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 147.04 |
| 15 d.1.3 | KSNR 2 0105- 02 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy fundamentowe z betonu B25 46.66+3.84 | m3 m3 | 50.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.50 |
| 16 d.1.3 | KSNR 2 0103- 01 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych ławy i stopy fundamentowe prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi Fi 6 mm kl. AI 302.84*1.03*0.001 | t t | 0.31 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.31 |
| 17 d.1.3 | KSNR 2 0103- 03 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych ławy i stopy fundamentowe prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi Fi 12 mm kl. AIII 1088.95*1.03*0.001 | t t | 1.12 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.12 |
| 18 d.1.3 | KSNR 2 0103- 03 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych ławy i stopy fundamentowe prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi Fi 16 mm kl. AIII 2285.03*1.03*0.001+0.30 | t t | 2.65 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.65 |
| 19 d.1.3 | NNRNKB 202 0137-04 | (z.I) Ściany fundamentowe z bloczków betonowych grubości 38 cm na zaprawie cementowej (36.86+18.68+3.12+9.60+30.65+2.02+3.12+26.44+2.78+30.65+ 5.75-0.80*20)*1.00 | m2 m2 | 153.670 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 153.670 |
| 20 d.1.3 | KNR 0-23 2612-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt XPS grub. 6 cm do ścian (36.86+18.68+3.12+9.60+30.65+2.02+3.12+26.44)*1.00 | m2 m2 | 130.490 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 130.490 |
| 21 d.1.3 | NNRNKB 202 0137-02 | (z.I) Ściany fundamentowe grubości 25 cm na zaprawie cemento- wej (24.0+6.95*2+4.80-0.80*4)*1.00 | m2 m2 | 39.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39.500 |
| 22 d.1.3 | NNRNKB 202 0137-02 | (z.I) Ściany fundamentowe z bloczków betonowych grubości 24 cm na zaprawie cementowej 1.15*26.5 | m2 m2 | 30.475 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.475 |
| 23 d.1.3 | KSNR 2 0601- 04 | Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni poziomych z papy na le- piku dwuwarstwowe (36.86+18.68+3.12+9.60+30.65+2.02+3.12+26.44+2.78+30.65+ 5.75-0.80*20)*0.50 (24.0+6.95*2+4.80-0.80*4)*0.50 | m2 m2 m2 | 76.84 19.75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 96.59 |
| 24 d.1.3 | KNR 2-02 0603-07 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wyko- nywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1 warstwa (36.86+18.68+3.12+9.60+30.65+2.02+3.12+26.44+2.78+30.65+ 5.75-0.80*20)*1.00*2 (24.0+6.95*2+4.80-0.80*4)*1.00*2 | m2 m2 m2 | 307.34 79.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 386.34 |
| 25 d.1.3 | KNR 2-02 0603-08 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wyko- nywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za każdą na- stępną warstwę (36.86+18.68+3.12+9.60+30.65+2.02+3.12+26.44+2.78+30.65+ 5.75-0.80*20)*1.00*2 (24.0+6.95*2+4.80-0.80*4)*1.00*2 | m2 m2 m2 | 307.34 79.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 386.34 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 |  | ŚCIANY MUROWANE NADZIEMIA: |
| 26 d.1.4 | KNR 2-02 0116-02 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu ko- mórkowego, grubości 36 cm 36.94*8.22+18.94*(8.22+9.45)/2*2+3.12*8.60+9.60*(8.60+6.85)/ 2+30.60*6.85+2.02*7.0+3.12*7.0+26.52*(8.22+9.45+7.0)/3-(2.40* 1.50*12+2.40*1.80*14+2.40*0.90*6+2.40*0.90*23+2.40*0.90*4+ 1.20*4.24*2+0.90*1.80*3+1.51*2.60+1.51*2.60*2) | m2 m2 | 1001.207 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1001.207 |
| 27 d.1.4 | KNR 2-02 0116-02 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu ko- mórkowego, grubości 36 cm 32.87*8.60-(1.80*2.60*2+5.00*1.80*5) | m2 m2 | 228.322 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 228.322 |
| 28 d.1.4 | KNR 2-02 0116-01 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu ko- mórkowego, grubości 24 cm 211.788 | m2 m2 | 211.788 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 211.788 |
| 29 d.1.4 | KNR 2-02 0207-02 | Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 4 m - ręcz- ne układanie betonu B25 przy klatce schodowej (6.95+4.66)*3.20+(6.95+4.68)*3.10-1.0*2.0 | m2 m2 | 71.205 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 71.205 |
| 30 d.1.4 | KNR 2-02 0207-07 | Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian j.w do 19 cm Krotność = 11 (6.95+4.66)*3.20+(6.95+4.68)*3.10-1.0*2.0 | m2 m2 | 71.205 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 71.205 |
| 31 d.1.4 | KNR 2-02 0126-03 | Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 1/2 z cegieł 12+14+6+23+4+2+3+5 | szt szt | 69.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 69.000 |
| 32 d.1.4 | KNR 2-02 0126-04 | Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości 1 1/2 z ce- gieŁ 2+1+2 | szt szt | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 33 d.1.4 | KNR 2-02 0126-02 | Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł 12 | szt szt | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 34 d.1.4 | KNR 2-02 0126-05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabryko- wanych L-19 315.9+(3*1.80)+(3*1.50) | m m | 325.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 325.800 |
| 35 d.1.4 | KSNR 2 0301- 07 | Ściany murowane, ościeża otworów w ścianach murowanych o grubości 1 c 14 | otwór otwór | 14 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14 |
| 36 d.1.4 | KSNR 2 0301- 08 | Ściany murowane, ościeża otworów w ścianach murowanych o grubości ponad 1 c 90 | otwór otwór | 90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90 |
| 37 d.1.4 | KSNR 2 1404- 02 | Rusztowania wewnętrzne rurowe, jednopomostowe, do robót wy- konywanych na sufitach, wysokość rusztowania do 7 m 648 | m2 m2 | 648.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 648.00 |
| 38 d.1.4 | Kalkulacja własna | Czas pracy rusztowań (3344.03+630.17)/5*0.84 | mg mg | 667.666 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 667.666 |
| 39 d.1.4 | KNR 2-02 0208-08 S-3 S-4 S-5 S-6 trzpień Tz-1 | Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek de- skowanego obwodu do przekroju do 9 - ręczne układanie betonu (0.30*0.25*(3.10+5.77))*4 (0.25*0.25*(4.01+4.80))*4 (0.25*0.25*3.51)*4 (0.25*0.25*(3.51+3.11))*9 0.10*0.25*(3.60+4.05)*5 | m3 m3 m3 m3 m3 m3 | 2.661 2.203 0.878 3.724 0.956 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.422 |
| 40 d.1.4 | KSNR 2 0103- 01 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych słupów prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi Fi 6 mm kl. AI 264.21*1.03*0.001 | t t | 0.27 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.27 |
| 41 d.1.4 | KSNR 2 0103- 03 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi Fi 8 mm kl. AIII 292.10*1.03*0.001 | t t | 0.30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.30 |
| 42 d.1.4 | KSNR 2 0103- 03 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi Fi 12 mm kl. AIII 1191.19*1.03*0.001 | t t | 1.23 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.23 |
| 43 d.1.4 | KSNR 2 0103- 03 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi Fi 16 mm kl. AIII 1297.61*1.03*0.001 | t t | 1.34 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.34 |
| 44 d.1.4 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów w osi A i D o wym. 60x36cm - pręty gładkie średnicy 8 mm - StOS ((17*8.55/0.15)*2.0*0.395/1000)*1.1 | t t | 0.842 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.842 |
| 45 d.1.4 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów w osi A i D o wym. 60x36cm- pręty żebrowane średnicy 16 mm - B500SP ((17*8.55)*10*1.58/1000)*1.1 | t t | 2.526 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.526 |
| 46 d.1.4 | KNR-W 2-02 0211-01 | Słupy żelbetowe słupów w osi A i D o wym. 60x36cm z betonu B25 w ścianach murowanych przyziemia o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane (0.60*0.36)*8.55*17 | m3 m3 | 31.396 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.396 |
| 47 d.1.4 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów w osi 1 i 13 o wym. 36x36cm - pręty gładkie średnicy 8 mm - StOS ((8*9.90/0.15)*1.50*0.395/1000)*1.1 | t t | 0.344 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.344 |
| 48 d.1.4 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów w osi 1 i 13 o wym. 36x36cm- pręty żebrowane średnicy 16 mm - B500SP ((8*11.0)*8*1.58/1000)*1.1 | t t | 1.224 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.224 |
| 49 d.1.4 | KNR-W 2-02 0211-01 | Słupy żelbetowe słupów w osi 1 i 13 o wym. 36x36cm z betonu B25 w ścianach murowanych przyziemia o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane (0.36*0.36)*9.90*8 | m3 m3 | 10.264 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.264 |
| 50 d.1.4 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów w osi F o wym. 24x36cm - pręty gładkie średnicy 8 mm - StOS ((4*7.40/0.15)*1.20*0.395/1000)*1.1 | t t | 0.103 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.103 |
| 51 d.1.4 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów w osi F o wym. 24x36cm- pręty żebrowane średnicy 16 mm - B500SP ((4*9.0)*8*1.58/1000)*1.1 | t t | 0.501 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.501 |
| 52 d.1.4 | KNR-W 2-02 0211-01 | Słupy żelbetowe słupów w osi F o wym. 24x36cm z betonu B25 w ścianach murowanych przyziemia o grubości do 0.3 m dwustron- nie deskowane (0.24*0.36)*7.40*4 | m3 m3 | 2.557 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.557 |
| 53 d.1.4 | KNR 2-02 0122-01 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. (2.44+3.85)*3.50 | m3 m3 | 22.015 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.015 |
| 54 d.1.4 | KSNR 2 0302- 02 | Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych 3.50*10 5.30*16 | m m m | 35.00 84.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 119.80 |
| 55 d.1.4 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 14+20+39*2 | szt. szt. | 112.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 112.000 |
| 56 d.1.4 | KNR 2-02 0219-05 | Nakrywy kominów o średniej grubości płyty 7 cm 2.54*0.48+1.34*0.74+0.94*0.74+0.86*0.54+1.30*0.54+1.0*0.48+ 3.35*0.48+0.94*0.54 | m2 m2 | 6.67 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.67 |
| 1.5 |  | STROPY NADZIEMIA: |
| 57 d.1.5 | KSNR 2 0202- 01 | Budynki z elementów typu bloki żerańskie, płyty stropowe Sz/600/ 120 12+12 | element element | 24 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24 |
| 58 d.1.5 | KSNR 2 0202- 01 | Budynki z elememtów typu bloki żerańskie , płyty stropowe Sz/ 600/90 20+20 | element element | 40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40 |
| 59 d.1.5 | KSNR 2 0202- 01 | Budynki z elementów typu bloki żerańskie, płyty stropowe II/300/ 120 4+4 | element element | 8 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 d.1.5 | KSNR 2 0202- 01 | Budynki z elementów typu bloki żerańskie, płyty stropowe II/300/ 90 2+2 | element element | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 61 d.1.5 | KSNR 2 0202- 07 W-1 W-3 W-4 W-7 | Budynki z elementów typu bloki żerańskie, wieńce monolityczne zewnętrzne (36.94+18.94*2)*(0.25*0.25)*2 (3.12*2+9.60+30.69)*0.25*0.25*2 9.60*2*0.25*0.25*2 18.94*2*0.25*0.25 | m3 m3 m3 m3 m3 | 9.35 5.82 2.40 2.37 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.94 |
| 62 d.1.5 | KSNR 2 0202- 07 W-2 W-5 W-6 | Budynki z elementów typu bloki żerańskie, wieńce monolityczne wewnętrzne 36.94*0.38*0.25*2 9.60*3*0.25*0.25*2 (9.60+7.20)*0.25*0.25*2 | m3 m3 m3 m3 | 7.02 3.60 2.10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.72 |
| 63 d.1.5 | KSNR 2 0202- 08 W-1 - W4 | Budynki z elementów typu bloki żerańskie, ocieplenie wieńców styropianem FS 15 grub. 10 cm (36.94+18.94*2+3.12*2+9.60+30.69+9.60*2+18.94*2)*0.25*2 | m2 m2 | 89.22 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 89.22 |
| 64 d.1.5 | KSNR 2 0101- 05 W-1 - W4 | Deskowanie tradycyjne wieńców (36.94+18.94*2+3.12*2+9.60+30.69+9.60*2)*0.25*2 | m2 m2 | 70.275 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 70.275 |
| 65 d.1.5 | KSNR 2 0101- 05 PD-2 PD-3 PD-4 PD-1 N-1 | Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców 1.45*2.40*4*2 0.95*7.20*2 0.95*4.60*2 1.45*7.20 1.08*6.0*5 | m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 27.840 13.680 8.740 10.440 32.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 93.100 |
| 66 d.1.5 | KSNR 2 0105- 05 PD-2 PD-3 PD-4 PD-1 N-1 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, belki podciągi i wieńce 0.60*0.25*2.40*4*2 0.35*0.25*7.20*2 0.35*0.25*4.60*2 0.60*0.25*7.20 0.38*0.35*6.0*5 | m3 m3 m3 m3 m3 m3 | 2.88 1.26 0.81 1.08 3.99 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.02 |
| 67 d.1.5 | KSNR 2 0101- 06 WS-1 WS-2 WS-3 WS-4 WS-5 WS-6 WS-7 WS-8 | Deskowanie tradycyjne płyt stropowych i wylewek stropowych 0.82*6.0*2*2 3.22*6.0*2 0.35*3.0*2 0.47*6.0*2 0.72*6.0 0.70*6.0 7.20*3.0 7.60*3.0 | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 19.680 38.640 2.100 5.640 4.320 4.200 21.600 22.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 118.980 |
| 68 d.1.5 | KSNR 2 0105- 06 WS-1 WS-2 WS-3 WS-4 WS-5 WS-6 WS-7 WS-8 | Betonowanie wylewek stropowych zbrojonych w deskowaniu tra- dycyjnym 0.82*6.0*0.24*2*2 3.22*6.0*0.24*2 0.35*3.0*0.24*2 0.47*6.0*0.24*2 0.72*6.0*0.24*2 0.70*6.0*0.24*2 7.20*3.0*0.14 7.60*3.0*0.14 | m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 | 4.723 9.274 0.504 1.354 2.074 2.016 3.024 3.192 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.161 |
| 69 d.1.5 | KSNR 2 0103- 01 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych stropów prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi Fi 6 mm kl. AI 959.37*1.03*0.001 | t t | 0.99 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.99 |
| 70 d.1.5 | KSNR 2 0103- 03 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi Fi 8 mm kl. AIII 315.43*1.03*0.001 | t t | 0.32 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.32 |
| 71 d.1.5 | KSNR 2 0103- 03 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi Fi 12 mm kl. AIII 2742.93*1.03*0.001 | t t | 2.83 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.83 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 d.1.5 | KSNR 2 0103- 03 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi Fi 16 mm kl. AIII 333.04*1.03*0.001 | t t | 0.34 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.34 |
| 73 d.1.5 | KSNR 2 0103- 03 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi Fi 20 mm kl. AIII 353.37*1.03*0.001 | t t | 0.36 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.36 |
| 74 d.1.5 | KNR 2-02 0218-02 KS-1 KS-2 | Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układa- nie betonu 3.63*1.45+3.29*1.45+3.0*1.60+3.0*2.90+3.0*0.25*0.25 3.63*1.45+3.29*1.45+3.0*1.60+3.0*2.65+3.0*0.25*0.25 | m2 m2 m2 | 23.722 22.972 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.694 |
| 75 d.1.5 | KNR 2-02 0218-06 KS-1 KS-2 | Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu Krotność = 6 3.63*1.45+3.29*1.45+3.0*1.60 3.63*1.45+3.29*1.45+3.0*1.60 | m2 m2 m2 | 14.834 14.834 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.668 |
| 76 d.1.5 | KNR 2-02 0218-06 KS-1 KS-2 | Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu Krotność = 16 1.60+3.0*2.90 1.60+3.0*2.65 | m2 m2 m2 | 10.300 9.550 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.850 |
| 77 d.1.5 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia schodów - pręty gładkie średn 6 mm (10.90+9.81+7.33+7.33+10.39+8.87)*1.03*0.001 | t t | 0.056 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.056 |
| 78 d.1.5 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia schodów - pręty żebrowane średn. 8 mm (19.22+17.25+15.97+15.41+29.29+25.24)*1.03*0.001 | t t | 0.126 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.126 |
| 79 d.1.5 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia schodów - pręty żebrowane średn. 12 mm (14.74+14.74)*1.03*0.001 | t t | 0.030 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.030 |
| 80 d.1.5 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia wspornika - pręty gładkie śred- nicy 8 mm - StOS (5*30.0*0.395/1000)*1.1 | t t | 0.065 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.065 |
| 81 d.1.5 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów wspornika- pręty żebro- wane średnicy 12 mm - B500SP ((30/0.15)*2.25*1.58/1000)*1.1 | t t | 0.782 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.782 |
| 82 d.1.5 | KNR-W 2-02 0217-02 | Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowa- niem pompy do betonu (0.50*0.24)*30.0 | m2 m2 | 3.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.600 |
| 83 d.1.5 | KNR-W 2-02 0217-05 | Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm róż- nicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 5 (0.50*0.24)*30.0 | m2 m2 | 3.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.600 |
| 1.6 |  | IZOLACJE DACHU: |
| 84 d.1.6 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej; pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa grub. 5 cm 9.22*32.87-3.12*2.02 | m2 m2 | 296.76 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 296.76 |
| 85 d.1.6 | KNR 2-02 0613-04 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej; pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę 3 x po 5 cm. do 20 cm Krotność = 3 9.22*32.87-3.12*2.02 | m2 m2 | 296.76 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 296.76 |
| 86 d.1.6 | KNR 2-02 0607-01 | Paroizolacja z folii polietylenowej grub. 0,3 mm 9.22*32.87-3.12*2.02 | m2 m2 | 296.759 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 296.759 |
| 87 d.1.6 | KNR 2-02 0615-06 | Izolacje cieplne poziome z gruzu z betonu komórkowego grubość warstwy 6 cm 7.20*3.00+7.60*3.00 | m2 m2 | 44.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.400 |
| 88 d.1.6 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 7.20*3.00+7.60*3.00 | m2 m2 | 44.400 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.400 |
| 89 d.1.6 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - do 40 mm 7.20*3.00+7.60*3.00 | m2 m2 | 44.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.400 |
| 90 d.1.6 | KNR 2-02 0609-11 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych Fs 15 grub. 10 cm, izolacje pionowe, na zaprawie, z siatką metalową 32.87*1.60 | m2 m2 | 52.59 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.59 |
| 91 d.1.6 | KSNR 2 0901- 01 | Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich dachu, zwykłe kategorii III 1.60/2*9.22*2 | m2 m2 | 14.75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.75 |
| 1.7 |  | KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU HALI: |
| 92 d.1.7 | KNR 2-22 0503-05 analo- gia | Dżwigary dachowe z drewna klejonego o rozpiętości 18.30 m - szt 6 6 | ram. ram. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 93 d.1.7 | KNR 2-22 0503-08 analo- gia | Platwie dachowe z drewna klejonego o przekroju 12*32 cm i o długości ponad 3 m 433.0 | m m | 433.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 433.000 |
| 94 d.1.7 | KSNR 2 0103- 02 analogia | Stężenie dachu prętami o śr. 20 mm 210.0*2.47/1000 | t t | 0.519 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.519 |
| 95 d.1.7 | KNR-W 2-05 0101-01 | Hale typu lekkiego - łączniki pod dźwigary z kształtowników C220 0.5*2*29.4*12*1.05/1000 | t t | 0.370 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.370 |
| 1.8 |  | KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU - część niższa: |
| 96 d.1.8 | KNR-W 2-02 0406-01 | Murłaty - przekrój poprzeczny 12*12 cm z tarcicy nasyonej 0.50 | m3 drew. m3 drew. | 0.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.500 |
| 97 d.1.8 | KNR-W 2-02 0406-05 | Płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna 12*16 cm z tarcicy nasyonej 1.971 | m3 drew. m3 drew. | 1.971 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.971 |
| 98 d.1.8 | KNR-W 2-02 0407-01 | Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna 12*12 cm z tarcicy nasyconej 1.06 | m3 drew. m3 drew. | 1.060 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.060 |
| 99 d.1.8 | KNR-W 2-02 0407-03 | Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna 12*12 cm z tarcicy nasyconej 0.471 | m3 drew. m3 drew. | 0.471 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.471 |
| 100 d.1.8 | KNR-W 2-02 0408-05 | Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drew- na 8*12 cm z tarcicy nasyconej 3.365 | m3 m3 | 3.365 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.365 |
| 101 d.1.8 | KNR-W 2-02 0410-01 | Deskowanie pełne połaci dachowych z tarcicy nasyconej 34.22*9.98-3.12*2.02 | m2 m2 | 335.213 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 335.213 |
| 102 d.1.8 | KNR 4-01 0627-06 krawędziaki | Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi (0.08+0.12)*2*9.99*32+(0.12+0.16)*2*34.22*3+(0.12+0.12)*2* 34.44*1+(0.08+0.12)*2*7.75*4+(0.12+0.12)*2*0.514*11+(0.12+ 0.12)*2*0.989*13+(0.12+0.12)*2*1.42*10+(0.12+0.12)*2*6.77*10+ (0.12+0.12)*2*1.20*5 | m2 m2 | 265.370 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 265.370 |
| 103 d.1.8 | KNR 4-01 0631-01 krawędziaki deskowanie | Trzykrotna impregnacja ogniochronna desek, bali i krawędziaków (0.08+0.12)*2*9.99*32+(0.12+0.16)*2*34.22*3+(0.12+0.12)*2* 34.44*1+(0.08+0.12)*2*7.75*4+(0.12+0.12)*2*0.514*11+(0.12+ 0.12)*2*0.989*13+(0.12+0.12)*2*1.42*10+(0.12+0.12)*2*6.77*10+ (0.12+0.12)*2*1.20*5 (34.22*9.98-3.12*2.02)*2 | m2 m2 m2 | 265.370 670.426 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 935.796 |
| 1.9 |  | POKRYCIE DACHU: |
| 104 d.1.9 | KNR 4-01 0514-01 | Wstępne krycie z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach drewnia- nych w nakładkę | m2 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 34.22*9.98-3.12*2.02 | m2 | 335.213 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 335.213 |
| 105 d.1.9 | NNRNKB 202 0421-01 | (z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych łatami 4*6 cm w rozstawie co 40 cm 34.22*9.98-3.12*2.02 | m2 m2 | 335.213 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 335.213 |
| 106 d.1.9 | NNRNKB 202 0537-04 | (z.VI) Pokrycie dachu cz. socjalnej blachą powlekaną trapezową T18 na łatach 34.22*(9.98+0.30)-3.12*2.02 | m2 m2 | 345.479 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 345.479 |
| 107 d.1.9 | KNR-W 2-05 1004-01 analogia | Lekka obudowa dachu płaskiego z płyt dachowych warstwowych z rdzeniem poliuretanowym grub.160/195 mm lub równoważne 9.80*37.50+9.50*37.50 | m2 m2 | 723.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 723.750 |
| 108 d.1.9 | NNRNKB 202 0539-01 | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną trapezową - montaż gą- siorów 37.34 | m m | 37.340 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37.340 |
| 109 d.1.9 | NNRNKB 202 0539-04 | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniego- wych 37.34*2 | m m | 74.680 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 74.680 |
| 110 d.1.9 | NNRNKB 202 0517-04 | (z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powle- kanej półokrągłych o śr. 15 cm 37.34*2 | m m | 74.680 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 74.680 |
| 111 d.1.9 | NNRNKB 202 0519-03 | (z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powleka- nej okrągłych o śr. 12,5 cm 7.80*5+9.24*3 | m m | 66.720 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 66.720 |
| 112 d.1.9 | KSNR 2 0504- 03 | Obróbki blacharskie, włazów dachowych 1 | szt szt | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 113 d.1.9 | KSNR 2 0504- 06 | Obróbki blacharskie, wywiewek kanalizacyjnych w dachach kry- tych blachą 4 | szt szt | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 114 d.1.9 | KSNR 2 0504- 01 | Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm 37.34*0.35*3+(9.67+9.38)*2*1.01*0.30 | m2 m2 | 50.75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.75 |
| 115 d.1.9 | KSNR 7 0206- 01 | Konstrukcje podparć pod kolektory 0.357*1.03 | t t | 0.37 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.37 |
| 116 d.1.9 | KNR 2-17 0152-05 | Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 630 mm, cylindryczne 4 | szt szt | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 1.10 |  | ŚCIANKI DZIAŁOWE: |
| 117 d.1.10 | KSNR 2 0701- 01 piętro parter | Ścianki działowe, pełne z cegieł budowlanych pełnych lub dziura- wek, grubość w cegłach: 1/4 (1.20+1.12)*2.15 1.45*2*2.15 | m2 m2 m2 | 4.99 6.24 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.23 |
| 118 d.1.10 | KSNR 2 0701- 02 piętro parter | Ścianki działowe, pełne z cegieł budowlanych pełnych lub dziura- wek, grubość w cegłach: 1/2 (3.85+0.32+0.84+5.29+2.32+1.25+2.35+3.85+2.75+0.27*2+0.54+ 3.08+5.75+3.75+2.75+1.82+2.31+0.95+3.75+2.37+1.32)*3.01- 1.0*2.00*11 (5.75+1.61*2+4.33+3.85+4.18+1.32+1.17+1.40+3.01+4.30*2+ 4.48+2.12+0.94+3.79+1.34+4.48+2.12+0.94+3.79+1.34+6.95+ 4.18+1.32)*3.01-(1.0*2.00*14+0.30*0.20*4) | m2 m2 m2 | 133.77 196.37 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 330.14 |
| 1.11 |  | PODKŁADY I POSADZKI: |
| 119 d.1.11 | KSNR 2 1101- 03 | Podkłady, z ubitych materiałów sypkich piasek grub.25 cm (17.65+5.69+8.28+3.24+1.64+2.86+17.71+18.95+2.06+3.55+ 2.06+19.29+6.80+19.86+39.82+3.24+82.93+648.0)*0.25 | m3 m3 | 225.91 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 225.91 |
| 120 d.1.11 | KSNR 2 1101- 01 | Podkłady, betonowe z betonu C8/10 grub. 8 cm (17.65+5.69+8.28+3.24+1.64+2.86+17.71+18.95+2.06+3.55+ 2.06+19.29+6.80+19.86+39.82+3.24+82.93+648.0)*0.08 | m3 m3 | 72.29 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 72.29 |
| 121 d.1.11 | KSNR 2 0601- 04 | Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni poziomych z papy na le- piku dwuwarstwowe 17.65+5.69+8.28+3.24+1.64+2.86+17.71+18.95+2.06+3.55+ 2.06+19.29+6.80+19.86+39.82+3.24+82.93+648.0 | m2 m2 | 903.63 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 903.63 |
| 122 d.1.11 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 200 grub. 10 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa- posadzki parteru 17.65+5.69+8.28+3.24+1.64+2.86+17.71+18.95+2.06+3.55+ 2.06+19.29+6.80+19.86+39.82+3.24+82.93+648.0 | m2 m2 | 903.63 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 903.63 |
| 123 d.1.11 | KNR 2-02 0609-04 kl. schod. | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 grub. 5 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na su- cho, - posadzka piętra 86.39+8.31+7.97+13.57+15.56+3.08+4.91+4.16+8.67+4.93+ 4.49+8.67+81.34 26.42 | m2 m2 m2 | 252.05 26.42 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 278.47 |
| 124 d.1.11 | KSNR 2 1102- 01 kl. schod. | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki za- tarte na ostro, grubości 20 mm 17.65+5.69+8.28+3.24+1.64+2.86+17.71+18.95+2.06+3.55+ 2.06+19.29+6.80+19.86+39.82+3.24+82.93+648.0 86.39+8.31+7.97+13.57+15.56+3.08+4.91+4.16+8.67+4.93+ 4.49+8.67+81.34 26.42 | m2 m2 m2 m2 | 903.63 252.05 26.42 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1182.10 |
| 125 d.1.11 | KSNR 2 1102- 03 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm do 25 mm Krotność = 0.5 26.42 | m2 m2 | 26.42 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.42 |
| 126 d.1.11 | KSNR 2 1102- 03 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm do 40 mm Krotność = 2 (903.63+252.05)-648.0 | m2 m2 | 507.68 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 507.68 |
| 127 d.1.11 | KSNR 2 1102- 03 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm do 50 mm Krotność = 3 648.0 | m2 m2 | 648.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 648.00 |
| 128 d.1.11 | KSNR 2 0804- 01 | Siatkowanie powierzchni warstwy wyrównawczej pod posadzki siatką Rabitza. (903.63+252.05)-648.0 | m2 m2 | 507.68 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 507.68 |
| 129 d.1.11 | KSNR 2 0602- 05 | Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowe grub. 4 cm 648.00 | m2 m2 | 648.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 648.00 |
| 130 d.1.11 | KSNR 2 1105- 03 | Ślepa podłoga o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo 648.00 | m2 m2 | 648.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 648.00 |
| 131 d.1.11 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izolacja pozioma podposadzkowa 648.00 | m2 m2 | 648.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 648.00 |
| 132 d.1.11 | KNR-W 2-02 0410-01 analogia | Płyta rozkładająca - warstwa płyt OSB-3 2 x gr. 1,0cm 648*1.03 | m2 m2 | 667.440 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 667.440 |
| 133 d.1.11 | kalk. własna uproszczona | Wykonanie nawierzchni poliuretanowej wew. sali gimnastycznej 648.00*1.03 | m2 m2 | 667.440 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 667.440 |
| 134 d.1.11 | NNRNKB 202 1130-02 parter piętro | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopo- ziomującej gr. 5 mm 17.65+3.24+82.93+3.24 86.39+13.57+15.56 | m2 m2 m2 | 107.060 115.520 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 222.580 |
| 135 d.1.11 | NNRNKB 202 1130-03 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopo- ziomującej - potrącenie za zmianę grubości o 1 mm do 3 mm Krotność = 2 | m2 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 222.58 | m2 | 222.580 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 222.580 |
| 136 d.1.11 | KSNR 2 1106- 02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warst- wy izolacyjnej 203.4+253.47 | m2 m2 | 456.87 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 456.87 |
| 137 d.1.11 | KSNR 2 1106- 07 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych 203.4+253.47 | m2 m2 | 456.87 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 456.87 |
| 138 d.1.11 | KSNR 2 1106- 06 | Listwy przyścienne drewniane 222.58*1.16 | m m | 258.19 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 258.19 |
| 139 d.1.11 | NNRNKB 202 2808-05 | (z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 52.33+55.67 | m2 m2 | 108.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 108.000 |
| 140 d.1.11 | NNRNKB 202 2809-04 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej (36.5-0.9)+(8.0-0.9*4)+(5.90-0.9)+(7.0-4*0.9)+(27.90-0.9)+(20.0- 2*0.9)+(5.20-0.9)+(12.0-0.9)+(14.0-0.90)+(6.80-0.90*2)+(5.90-0.9) +(21.0-0.9)+(8.0*0.9)+(8.0-0.9*20)+(11.60-0.90)+(16.20-0.9) | m m | 175.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 175.400 |
| 141 d.1.11 | NNRNKB 202 2809-05 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca (36.5-0.9)+(8.0-0.9*4)+(5.90-0.9)+(7.0-4*0.9)+(27.90-0.9)+(20.0- 2*0.9)+(5.20-0.9)+(12.0-0.9)+(14.0-0.90)+(6.80-0.90*2)+(5.90-0.9) +(21.0-0.9)+(8.0*0.9)+(8.0-0.9*20)+(11.60-0.90)+(16.20-0.9) | m m | 175.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 175.400 |
| 1.12 |  | TYNKI WEWNĘTRZNE: |
| 142 d.1.12 | KSNR 2 0801- 03 | Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów 2407.94 | m2 m2 | 2407.94 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2407.94 |
| 143 d.1.12 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 477.764 | m2 m2 | 477.764 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 477.764 |
| 144 d.1.12 | KSNR 2 0801- 04 kl. schod. | Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, stropów i podciągów 17.65+5.69+8.28+3.24+1.64+2.86+17.71+18.95+2.06+3.55+ 2.06+19.29+6.80+19.86+39.82+3.24+82.93 86.39+8.31+7.97+13.57+15.56+3.08+4.91+4.16+8.67+4.93+ 4.49+8.67+81.34 26.42 | m2 m2 m2 m2 | 255.63 252.05 26.42 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 534.10 |
| 145 d.1.12 | KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 82.93+81.34+26.42 | m2 m2 | 190.690 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 190.690 |
| 146 d.1.12 | KSNR 2 1404- 03 | Rusztowania wewnętrzne rurowe, jednopomostowe, do robót wy- konywanych na sufitach, wysokość rusztowania do 9 m 648.00 | m2 m2 | 648.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 648.00 |
| 147 d.1.12 | KSNR 2 1404- 06 | Rusztowania wewnętrzne rurowe, pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach, wysokość rusztowania do 9 m (36.0*2+18.0*2)*2*1.50 | m2 m2 | 324.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 324.00 |
| 148 d.1.12 | kalk. własna | Czas pracy rusztowań (490.98+1467.54+381.88)/6*0.84 | mg mg | 327.656 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 327.656 |
| 149 d.1.12 | KSNR 2 0301- 09 | Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych z konglomeratu dług.250 cm szt.43, 130 cm szt.2,dług. 100 cm szt.3 113.10 | m m | 113.10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 113.10 |
| 150 d.1.12 | NNRNKB 202 2030-01 108,112 208,211 | (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym z płyt g-k wodoodporne 18.95+19.29 4.16+4.49 | m2 m2 m2 | 38.240 8.650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.890 |
| 151 d.1.12 | KNR 12 0829- 03 | Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana | m2 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 108,109, 111.112 105 102,103 208,211 206 202,203 | ((5.49*2+4.32*2+1.45*4+0.38*6)*2.15+(1.54*2+1.34*2)*2.15-1.0* 2.0*3)*2 (1.40+1.17)*2*2.15-0.90*2.0 ((3.73*2+2.22*2)+(3.73*2+1.61*4+0.95*2))*2.15-1.0*2.0*4 (2.35*2+1.32*4+1.19*2+0.95*2+1.0*2+0.95*2+1.30*2+0.96*2+ 1.23*2+1.82*2)*2.15-1.0*2.0*6 (2.75*2+1.17*2)*2.15-0.90*2.0 (3.85*4+2.35*4+2.32*4+1.25*2+1.20*2)*2.15-1.0*2.0*8 | m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 131.88 9.25 51.56 49.88 15.06 67.81 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 325.44 |
| 1.13 |  | ROBOTY MALARSKIE: |
| 152 d.1.13 | KSNR 2 1301- 07 | Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów gładkich, farbą emulsyjną, dwukrotne (2407.94+534.10)-(325.44+275.712) | m2 m2 | 2340.89 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2340.89 |
| 153 d.1.13 | KSNR 2 1301- 06 114 116 kl.schod. 201 kl.schod. | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą olejną zwykłą trzykrotnie z dwukrotnym szpachlowaniem (6.95*2+5.75*2)*1.60-(1.50*1.60) (32.87*2+7.20+5.18)*1.60-(1.51*1.60*2+1.80*1.60*2+1.0*1.60*8) (6.95*2+2.87)*1.60-(1.0*1.60+2.02*1.60+2.10*1.60) (32.87*2+7.20+5.18)*1.60-(1.0*1.60*7+1.50*1.60+1.0*1.60*8) (6.95*2+2.87)*1.60-(1.0*1.60+2.02*1.60+2.10*1.60) | m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 38.240 101.600 18.640 98.592 18.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 275.712 |
| 1.14 |  | STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA: |
| 154 d.1.14 | NNRNKB 202 1025-04 | (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokouda- rowego PCW 01 o wym.240*150 cm 2.40*1.50*12 | m2 m2 | 43.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.200 |
| 155 d.1.14 | NNRNKB 202 1025-04 | (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokouda- rowego PCW 02 o wym.240*180 cm 2.40*1.80*14 | m2 m2 | 60.480 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.480 |
| 156 d.1.14 | NNRNKB 202 1025-04 | (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokouda- rowego PCW 03 o wym.240*90 cm 2.40*0.90*6 | m2 m2 | 12.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.960 |
| 157 d.1.14 | NNRNKB 202 1025-04 | (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokouda- rowego PCW 04 o wym.240*90 cm 2.40*0.90*23 | m2 m2 | 49.680 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49.680 |
| 158 d.1.14 | NNRNKB 202 1025-04 | (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokouda- rowego PCW 05 o wym.240*90 cm 2.40*0.90*4 | m2 m2 | 8.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.640 |
| 159 d.1.14 | NNRNKB 202 1025-04 | (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokouda- rowego PCW 06 o wym.120*425 cm 1.20*4.25*2 | m2 m2 | 10.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.200 |
| 160 d.1.14 | NNRNKB 202 1025-04 | (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokouda- rowego PCW 07.1 o wym.90*90 cm - szt.1 0.90*0.90*1 | m2 m2 | 0.810 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.810 |
| 161 d.1.14 | KNR 0-19 0928-09 z.sz. 2.2. analogia | Montaż okien aluminiowych ppoż. kl. EI60 - okno O7 o wym. 90x180cm w ścianie oddzielenia ppoż. REI120 od strony łącznika 1b 0.90*1.80*2 | m2 m2 | 3.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.240 |
| 162 d.1.14 | NNRNKB 202 1026-06 | (z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe AL1 o wym. 151*260 cm z kształtow- ników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 1.51*2.60*1 | m2 m2 | 3.926 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.926 |
| 163 d.1.14 | NNRNKB 202 1026-06 | (z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe AL1 o wym. 151*260 cm z kształtow- ników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 - drzwi ppoż. EI60 od strony lącznika - bud. 1b 1.51*2.60*1 | m2 m2 | 3.926 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.926 |
| 164 d.1.14 | KSNR 2 1002- 01 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełneD9: D11;D11* 0.90*2.08*4+1.0*2.08*20 | m2 m2 | 49.09 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49.09 |
| 165 d.1.14 | KSNR 2 1002- 02 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne łazienkowe D8 o wym. 90*200 cm fabrycznie wykończone, szklone szybą 1.0*2.08*10 | m2 m2 | 20.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.80 |
| 166 d.1.14 | KSNR 2 1003- 03 | Ościeżnice stalowe typu FD 8 | szt |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 39 | szt | 39 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39 |
| 167 d.1.14 | KSNR 2 1002- 01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych dwuskrzydło- wych D16 o wym. 150*208 cm fabrycznie wykończonych 1.50*2.08*2 | m2 m2 | 6.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.240 |
| 168 d.1.14 | KSNR 2 1002- 01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych dwuskrzydło- wych D17 o wym. 180*208 cm fabrycznie wykończonych 1.80*2.08*2 | m2 m2 | 7.488 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.488 |
| 169 d.1.14 | KSNR 2 1003- 05 | Drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe SW o wym. 151* 260 cm z naświetlem 1.51*2.60*1 | m2 m2 | 3.93 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.93 |
| 170 d.1.14 | KNR 2-02 0923-04 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 30.30 | m2 m2 | 30.30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.30 |
| 171 d.1.14 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię- ciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne 43.65 | m2 m2 | 43.650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.650 |
| 1.15 |  | WYROBY ŚLUSARSKO KOWALSKIE: |
| 172 d.1.15 | KNR 2-02 1214-05 analogia | Balustrady z z rur stalowych nierdzewnych wys 110 cm schodo- we z wypełnieniem pretami pionowymi co 12 cm (3.60+3.30+1.60)*2+16.8 | m m | 33.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.800 |
| 173 d.1.15 | KSNR 2 1201- 04 | Balustrady okienne stalowe proste 1.0*1.08*2 | m m | 2.160 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.160 |
| 174 d.1.15 | KNR 2-02 1218-01 | Wsporniki ze stali teowej, proste 14 | szt szt | 14 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14 |
| 175 d.1.15 | KNR 2-02 1015-09 | Obudowy deskowe grzejników dwukrotnie malowane na budowie 2.55*0.87*2+2.47*0.87*12 | m2 m2 | 30.22 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.22 |
| 176 d.1.15 | KNR 2-02 1111-06 | Deski odbojowe 124.28 | m m | 124.28 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 124.28 |
| 177 d.1.15 | KNR 2-02 1219-03 | Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 4 | szt szt | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 178 d.1.15 | KNR 2-02 1219-07 | Skrobaczki do obuwia 8 | szt szt | 8 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8 |
| 179 d.1.15 | KNR 2-02 1219-08 | Uchwyty do flag 6 | szt szt | 6 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6 |
| 180 d.1.15 | E 0508 1300- 04 | Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych 3 | szt szt | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 181 d.1.15 | E 0508 1300- 04 | Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych 1 | szt szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 182 d.1.15 | E 0508 1300- 04 | Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych 1 | szt szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 183 d.1.15 | KNR 2-02 1214-05 analogia | Balustrady z rur stalowych nierdzewnych - balustrada na galerii sali gim. wys. 170cm z pretami pionowymi co 12 cm 31.0 | m m | 31.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.000 |
| 1.16 |  | TYNKI i OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE |
| 184 d.1.16 | ZKNR C-1 0101-02 | Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Oczysz- czenie podłoża | m2 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (22.90+209+27+2*7.30+5*8.30-21.6-10.20-28.1)+(302-64.8- 17.28-43.2)+(136.00+3.13*8.15)+136.00+(16.00+2*0.60)+(20.00) +(4.70*0.60)+(2.50) | m2 | 771.850 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 771.850 |
| 185 d.1.16 | ZKNR C-1 0101-01 | Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Zabez- pieczenie okien folią malarską 2.40*1.50*12+2.40*1.80*14+2.40*0.9*6+2.40*0.90*23+2.40*0.90* 4+1.20*4.25*2+0.9*1.80*3 | m2 m2 | 190.020 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 190.020 |
| 186 d.1.16 | ZKNR C-1 0104-01 | Bezspoinowy system dociepleń. Montaż listew cokołowych do podłoża z gazobetonu 40.6+40.60 | m m | 81.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 81.200 |
| 187 d.1.16 | ZKNR C-1 0102-05 | Bezspoinowy system dociepleń . Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 11 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej (22.90+209+27+2*7.30+5*8.30-21.6-10.20-28.1)+(302-64.8- 17.28-43.2)+136.00 | m2 m2 | 567.820 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 567.820 |
| 188 d.1.16 | ZKNR C-1 0201-05 | Bezspoinowy system ociepleń.Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 12 cm na ścianach betonowych, tynkowanych i mozai- ce szklanej 136.00+3.13*8.15 | m2 m2 | 161.510 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 161.510 |
| 189 d.1.16 | ZKNR C-1 0102-01 | Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 2 cm na ościeżach tynkowanych ((2.40*2+1.50*2)*12+(2.40*2+1.80*2)*14+(2.40*2+0.9*2)*6+(2.40* 2+0.90*2)*23+(2.40*2+0.90*2)*4+(1.20*2+4.25*2)*2+(0.9*2+1.80* 2)*1+(1.51*2+2.60*2)*1)*0.30 | m2 m2 | 139.326 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 139.326 |
| 190 d.1.16 | ZKNR C-1 0201-01 | Bezspoinowy system ociepleń. Przyklejenie płyt z wełny mineral- nej o grubości 3 cm na ościeżach betonowych, tynkowanych i z mozaiki szklanej (0.9*2+1.80*2)*2*0.30 | m2 m2 | 3.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.240 |
| 191 d.1.16 | ZKNR C-1 0104-05 | Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych. (2.40*2+1.50*2)*12+(2.40*2+1.80*2)*14+(2.40*2+0.9*2)*6+(2.40* 2+0.90*2)*23+(2.40*2+0.90*2)*4+(1.20*2+4.25*2)*2+(0.9*2+1.80* 2)*3+(1.51*2+2.60*2)*1+4*10.0+2*8.0 | m m | 531.220 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 531.220 |
| 192 d.1.16 | ZKNR C-1 0103-02 | Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropiano- wych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podło- ża z cegły (22.90+209+27+2*7.30+5*8.30-21.6-10.20-28.1)+(302-64.8- 17.28-43.2)+136.00 | m2 m2 | 567.820 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 567.820 |
| 193 d.1.16 | ZKNR C-1 0203-01 | Bezspoinowy system ociepleń. Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazo- betonu 136.00+3.13*8.15 | m2 m2 | 161.510 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 161.510 |
| 194 d.1.16 | ZKNR C-1 0103-07 | Bezspoinowy system dociepleń. zatapianie jednej wartswy siatki na ścianach. (22.90+209+27+2*7.30+5*8.30-21.6-10.20-28.1)+(302-64.8- 17.28-43.2)+136.00+136.00+3.13*8.15 | m2 m2 | 729.330 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 729.330 |
| 195 d.1.16 | ZKNR C-1 0103-09 | Bezspoinowy system dociepleń. zatapianie jednej wartswy siatki na ościeżach. ((2.40*2+1.50*2)*12+(2.40*2+1.80*2)*14+(2.40*2+0.9*2)*6+(2.40* 2+0.90*2)*23+(2.40*2+0.90*2)*4+(1.20*2+4.25*2)*2+(0.9*2+1.80* 2)*1+(1.51*2+2.60*2)*1)*0.30+(0.9*2+1.80*2)*2*0.30 | m2 m2 | 142.566 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 142.566 |
| 196 d.1.16 | KNR 0-23 2611-03 | Przygotowanie podłoża pod wyprawę - dwukrotne gruntowanie emulsją (22.90+209+27+2*7.30+5*8.30-21.6-10.20-28.1)+(302-64.8- 17.28-43.2)+(136.00+3.13*8.15)+136.00+(16.00+2*0.60)+(20.00) +(4.70*0.60)+(2.50)+((2.40*2+1.50*2)*12+(2.40*2+1.80*2)*14+ (2.40*2+0.9*2)*6+(2.40*2+0.90*2)*23+(2.40*2+0.90*2)*4+(1.20* 2+4.25*2)*2+(0.9*2+1.80*2)*1+(1.51*2+2.60*2)*1)*0.30+(0.9*2+ 1.80*2)*2*0.30 | m2 m2 | 914.416 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 914.416 |
| 197 d.1.16 | ZKNR C-1 0108-01 | Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarst- wej wyprawy z tynku akrylowego. Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa. | m2 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (22.90+209+27+2*7.30+5*8.30-21.6-10.20-28.1)+(302-64.8- 17.28-43.2)+136.00+136.00+3.13*8.15 | m2 | 729.330 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 729.330 |
| 198 d.1.16 | ZKNR C-1 0108-03 | Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarst- wej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze "baranka" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1.5 mm). (22.90+209+27+2*7.30+5*8.30-21.6-10.20-28.1)+(302-64.8- 17.28-43.2)+136.00+136.00+3.13*8.15 | m2 m2 | 729.330 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 729.330 |
| 199 d.1.16 | ZKNR C-1 0108-07 | Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarst- wej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze "baranka" na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 30 cm (ziarno 1.5 mm) ((2.40*2+1.50*2)*12+(2.40*2+1.80*2)*14+(2.40*2+0.9*2)*6+(2.40* 2+0.90*2)*23+(2.40*2+0.90*2)*4+(1.20*2+4.25*2)*2+(0.9*2+1.80* 2)*1+(1.51*2+2.60*2)*1)*0.30+(0.9*2+1.80*2)*2*0.30 | m2 m2 | 142.566 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 142.566 |
| 200 d.1.16 | ZKNR C-1 0113-03 | Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach po- ziomych (ziarno 0,8-1,2 mm). (16.00+2*0.60)+(20.00)+(4.70*0.60)+(2.50) | m2 m2 | 42.520 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.520 |
| 201 d.1.16 | KNR 2-02 0506-02 | Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej szerokości 30 cm (2.40*12+2.40*14+2.40*33+1.20+0.90)*0.35 | m2 m2 | 50.295 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.295 |
| 202 d.1.16 | KSNR 2 1401- 01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20 m 36.94*8.60+28.54*(8.60+9.95+6.89)/3*2+36.94*6.80 | m2 m2 | 1052.91 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1052.91 |
| 203 d.1.16 | kalk. własna | Czas pracy rusztowań (759.16+90.24+440.56+88.95+525.30+160.39+72.91+32.25)/6* 0.84 | mg mg | 303.766 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 303.766 |
| 1.17 |  | OPASKA PRZY BUDYNKU: |
| 204 d.1.17 | KNR 2-31 0401-06 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 35.0+39.0 | m m | 74.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 74.000 |
| 205 d.1.17 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.30*0.35*(35.0+39.0) | m3 m3 | 7.770 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.770 |
| 206 d.1.17 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 35.0+39.0 | m m | 74.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 74.000 |
| 207 d.1.17 | KNR 2-31 0111-01 | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 26.00+24.00 | m2 m2 | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 208 d.1.17 | KNR 2-31 0105-07 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 26.00+24.00 | m2 m2 | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 209 d.1.17 | KNR 2-31 0105-08 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 26.00+24.00 | m2 m2 | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 210 d.1.17 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 4 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej 26.00+24.00 | m2 m2 | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 211 d.1.17 | KNR 2-31 0118-01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z piasku stabilizowanego cementem j.w. 26.00+24.00 | m2 m2 | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 2 |  | BUDYNEK KOTŁOWNI I ZAPLECZA SALI GIMNASTYCZNEJ - OBIEKT NR 1a |
| 2.1 |  | ROBOTY ZIEMNE : |
| 212 d.2.1 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 108.15 | m2 m2 | 108.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 108.150 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213 d.2.1 | KNR 2-01 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycha- rek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 5 108.15 | m2 m2 | 108.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 108.150 |
| 214 d.2.1 | KNR-W 2-01 0212-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III 1.15*1.50*42.80 | m3 m3 | 73.830 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 73.830 |
| 215 d.2.1 | KNR-W 2-01 0215-02 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III 1.40*1.40*1.15*1 | m3 m3 | 2.254 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.254 |
| 216 d.2.1 | KNR-W 2-01 0312-0201 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokoś- ci do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 73.83+2.254-3.488-0.144-10.272-42.8*0.24 | m3 m3 | 51.908 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51.908 |
| 217 d.2.1 | KNR-W 2-01 0207-03 0210- 04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z trans- portem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 73.83+2.254-51.908 | m3 m3 | 24.176 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51.908 |
| 2.2 |  | FUNDAMENTY : |
| 218 d.2.2 | KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913 | Podkłady betonowe z betonu C8/10 na podłożu gruntowym pod ławy i stopy fundamentowe. Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. (0.80*42.80*0.1)+(0.8*0.80*0.1) | m3 m3 | 3.488 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.488 |
| 219 d.2.2 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6mm ((42.80/0.25)*2.0*0.222)/1000 | t t | 0.076 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.076 |
| 220 d.2.2 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12mm - pręty podłużne ław fundamento- wych ((4*42.80)*0.89/1000)*1.20 | t t | 0.183 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.183 |
| 221 d.2.2 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12mm - pręty stóp fundamentowych (0.6/0.2)*2*0.5*0.89/1000 | t t | 0.003 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.003 |
| 222 d.2.2 | KNR 2-02 0204-01 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu 0.6*0.6*0.4*1 | m3 m3 | 0.144 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.144 |
| 223 d.2.2 | KNR 2-02 0202-01 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 0.60*0.40*42.80 | m3 m3 | 10.272 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.272 |
| 224 d.2.2 | KNR 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wyko- nywane na zimno, 1 warstwa ((0.4*2+0.60)*42.80)+(0.6*0.6+0.4*0.6*4)*1 | m2 m2 | 61.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 61.240 |
| 225 d.2.2 | KNR 2-02 0604-02 | Izolacje przeciwwilgociowe, 1 warstwa papy termozgrzewalnej gr. 4,2 mm ław fundamentowych betonowych 1.0*42.80 | m2 m2 | 42.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.800 |
| 2.3 |  | ŚCIANY FUNDAMENTOWE : |
| 226 d.2.3 | NNRNKB 202 0137-02 | (z.I) Ściany fundamentowe z bloczków betonowych grubości 24 cm na zaprawie cementowej 1.0*42.80 | m2 m2 | 42.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.800 |
| 227 d.2.3 | KNR 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wyko- nywane na zimno, 1 warstwa (1.0*42.80)*2 | m2 m2 | 85.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 85.600 |
| 228 d.2.3 | KNR 2-02 0603-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wy- konywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warst- wa (1.0*42.80)*2 | m2 m2 | 85.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 85.600 |
| 229 d.2.3 | KNR 2-02 0604-02 | Izolacje przeciwwilgociowe, 1 warstwa papy termozgrzewalnej gr. 4,2 mm ścian fundamentowych betonowych 0.5*42.80 | m2 m2 | 21.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.400 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 230 d.2.3 | KNR-W 2-02 0608-08 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS grub. 6 cm pionowe na lepiku 36.0*1.0 | m2 m2 | 36.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.000 |
| 231 d.2.3 | ZKNR C-1 0103-03 | Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropiano- wych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podło- ża z betonu 36.0*1.0 | m2 m2 | 36.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.000 |
| 232 d.2.3 | ZKNR C-1 0103-07 | Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej wartswy siatki na ścianach i słupach. 36.0*1.0 | m2 m2 | 36.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.000 |
| 233 d.2.3 | KNR 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wyko- nywane na zimno, 1 warstwa - izolacja wykonana na tynku ociep- lenia ścian fundamentowych 36.0*1.0 | m2 m2 | 36.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.000 |
| 2.4 |  | ŚCIANY KONSTRUKCYJNE : |
| 234 d.2.4 | KNR 2-02 0107-01 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm (43.70*2.80-1.50*2.09*2-1.33*2.09-1.11*2.09-2.0*1.20*5)+(5.25* 2)+(3.85*2) | m2 m2 | 117.190 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 117.190 |
| 2.5 |  | PODŁOŻA I POSADZKI : |
| 235 d.2.5 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich z piasku zagęszczonego grub. ~50 cm na podłożu gruntowym 95.95*0.50 | m3 m3 | 47.975 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 47.975 |
| 236 d.2.5 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe z betonu C16/20 grub. 10 cm na podłożu gruntowym 95.95*0.10 | m3 m3 | 9.595 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.595 |
| 237 d.2.5 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pozio- me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 95.95 | m2 m2 | 95.950 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.950 |
| 238 d.2.5 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3 mm szerokiej poziome podposadzkowe 95.95*1.10 | m2 m2 | 105.545 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 105.545 |
| 239 d.2.5 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3 mm szerokiej poziome podposadzkowe 95.95*1.10 | m2 m2 | 105.545 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 105.545 |
| 240 d.2.5 | KNR 2-02 1106-01 1106- 07 | Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm ze zbroje- niem siatką stalową 95.95 | m2 m2 | 95.950 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.950 |
| 241 d.2.5 | KNR 2-02 1106-03 | Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2.5 95.95 | m2 m2 | 95.950 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.950 |
| 242 d.2.5 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową 95.95*1.10 | m2 m2 | 105.545 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 105.545 |
| 243 d.2.5 | NNRNKB 202 2808-05 | (z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych antypoślizgo- wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej 95.95 | m2 m2 | 95.950 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.950 |
| 244 d.2.5 | NNRNKB 202 2809-02 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej 23.60-1.10+10.30-0.9-1.20+36.40-0.9-1.20*2 | m m | 63.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 63.800 |
| 2.6 |  | TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY, MALOWANIE : |
| 245 d.2.6 | KNR AT-32 0105-01 | Ręczne przygotowanie podłoża pod tynki cementowo-wapienne (23.60-1.10*2.0-2.0*1.20+10.30-0.9*2.0-1.20*2.0+36.40-0.9*2.0- 1.20*2.0-2.0*1.20)*3.45 | m2 m2 | 189.405 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 189.405 |
| 246 d.2.6 | KNR AT-32 0502-03 | Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpiecza- jących krawędzie 2*3.45+1.30*2+2.10*4+1.50*2+2.10*4+1.15*2+2.10*4+1.50*2+ 2.10*4+2.0*2*5+1.2*2*5 | m m | 83.400 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 83.400 |
| 247 d.2.6 | KNR AT-32 0104-02 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszy- nowym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wa- pienna, tynki zatarte grubości 15 mm (23.60*3.45-1.30*2.10-2.0*1.20)+(10.30*3.45-1.50*2.10-1.11* 2.10)+(36.40*3.45-1.11*2.10-1.50*2.10*2) | m2 m2 | 223.293 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 223.293 |
| 248 d.2.6 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (23.60*3.45-1.30*2.10-2.0*1.20)+(10.30*3.45-1.50*2.10-1.11* 2.10)+(36.40*3.45-1.11*2.10-1.50*2.10*2) | m2 m2 | 223.293 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 223.293 |
| 249 d.2.6 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 (10.30*3.45-1.50*2.10-1.11*2.10)+(36.40*3.45-1.11*2.10-1.50* 2.10*2) | m2 m2 | 147.003 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 147.003 |
| 250 d.2.6 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 - kotłownia, korytarz 34.00+7.60 | m2 m2 | 41.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 41.600 |
| 251 d.2.6 | KNRW 2-02 0847-01 | Wyprawy tynkarskie z masy "Marmolit", wykonywane mechanicz- nie, na ścianach (10.30*1.60-1.50*1.60-1.11*1.60)+(36.40*1.60-1.11*1.60-1.50* 1.60*2) | m2 m2 | 63.968 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 63.968 |
| 252 d.2.6 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (10.30*1.85-1.50*0.5-1.11*0.50)+(36.40*1.85-1.11*0.50-1.50* 0.50*2) | m2 m2 | 83.035 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 83.035 |
| 253 d.2.6 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 34.00+7.60 | m2 m2 | 41.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 41.600 |
| 254 d.2.6 | KNR 2-02 0822-05 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi - kotłownia 23.60*3.50 | m2 m2 | 82.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 82.600 |
| 255 d.2.6 | KNR AT-12 0201-06 analogia | Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, trzy warstwy pokrycia 12,5-03 - odporność ogniowa REI 60 34.00+7.60 | m2 m2 | 41.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 41.600 |
| 2.7 |  | ELEMENTY ŻELBETOWE |
| 2.7.1 |  | WIEŃCE |
| 256 d.2.7.1 | KNR 2-02 0290-01 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych wieńcy - pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 6 mm StOS ((7.80+7.0*3+17.15+4.04)/0.25)*1.20*0.222/1000 | t t | 0.053 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.053 |
| 257 d.2.7.1 | KNR 2-02 0290-02 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych wieńcy - pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12 mm, B500SP (7.80+7.0*3+17.15+4.04)*6*0.89/1000*1.20 | t t | 0.320 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.320 |
| 258 d.2.7.1 | KNR 2-02 0212-11 | Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych o szer. do 30cm z betonu C20/25 0.24*0.30*(7.80+7.0*3+17.15+4.04)*1.05 | m3 m3 | 3.779 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.779 |
| 2.7.2 |  | TRZPIENIE |
| 259 d.2.7.2 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni pod słupy stalowe RK120x5 o wym. 24x24cm - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS ((2*1.2/0.10)*1.0*0.222/1000)*1.1 | t t | 0.006 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.006 |
| 260 d.2.7.2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni pod słupy stalowe RK120x5 o wym. 24x24cm- pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP ((4*1.2)*2*0.89/1000)*1.1 | t t | 0.009 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.009 |
| 261 d.2.7.2 | KNR-W 2-02 0211-01 | Trzpienie żelbetowe pod słupy stalowe RK120x5 o wym. 24x24cm z betonu B25 w ścianach murowanych przyziemia o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane (0.24*0.24)*1.2*2 | m3 m3 | 0.138 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.138 |
| 262 d.2.7.2 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.1 o wym. 24x24cm - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS ((4*4.55/0.15)*1.0*0.222/1000)*1.1 | t t | 0.030 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.030 |
| 263 d.2.7.2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.1 o wym. 24x24cm- pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP ((4*4.95)*4*0.89/1000)*1.1 | t t | 0.078 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.078 |
| 264 d.2.7.2 | KNR-W 2-02 0211-01 | Trzpienie żelbetowe T.1 o wym. 24x24cm z betonu B25 w ścia- nach murowanych przyziemia o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane (0.24*0.24)*4.55*4 | m3 m3 | 1.048 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.048 |
| 265 d.2.7.2 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.2 o wym. 24x24cm - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS ((3*4.95/0.15)*1.0*0.222/1000)*1.1 | t t | 0.024 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.024 |
| 266 d.2.7.2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.2 o wym. 24x24cm- pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP ((4*4.95)*3*0.89/1000)*1.1 | t t | 0.058 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.058 |
| 267 d.2.7.2 | KNR-W 2-02 0211-01 | Trzpienie żelbetowe T.2 o wym. 24x24cm z betonu B25 w ścia- nach murowanych przyziemia o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane (0.24*0.24)*4.55*3 | m3 m3 | 0.786 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.786 |
| 268 d.2.7.2 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.3 o wym. 24x24cm - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS ((3*4.10/0.15)*1.0*0.222/1000)*1.1 | t t | 0.020 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.020 |
| 269 d.2.7.2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.3 o wym. 24x24cm- pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP ((4*4.50)*3*0.89/1000)*1.1 | t t | 0.053 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.053 |
| 270 d.2.7.2 | KNR-W 2-02 0211-01 | Trzpienie żelbetowe T.3 o wym. 24x24cm z betonu B25 w ścia- nach murowanych przyziemia o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane (0.24*0.24)*4.10*3 | m3 m3 | 0.708 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.708 |
| 271 d.2.7.2 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.4 o wym. 24x24cm - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS ((4*5.10/0.15)*1.0*0.222/1000)*1.1 | t t | 0.033 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.033 |
| 272 d.2.7.2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.4 o wym. 24x24cm- pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP ((4*5.50)*4*0.89/1000)*1.1 | t t | 0.086 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.086 |
| 273 d.2.7.2 | KNR-W 2-02 0211-01 | Trzpienie żelbetowe T.4 o wym. 24x24cm z betonu B25 w ścia- nach murowanych przyziemia o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane (0.24*0.24)*5.10*4 | m3 m3 | 1.175 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.175 |
| 2.7.3 |  | NADPROŻA |
| 274 d.2.7.3 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia nadproży - pręty gładkie średni- cy 6 mm - StOS ((2.25*5+1.85*1+2.0*2+1.53*1)/0.15)*1.20*0.222/1000*1.1 | t t | 0.036 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.036 |
| 275 d.2.7.3 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia nadproży - pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP ((6*2.25*5+6*1.85*1+6*2.0*2+6*1.53*1)*0.89/1000)*1.1 | t t | 0.109 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.109 |
| 276 d.2.7.3 | KNR-W 2-02 0210-01 | Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu 0.24*0.30*(2.25*5+1.85*1+2.0*2+1.53*1) | m3 m3 | 1.341 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.341 |
| 2.8 |  | KONSTRUKCJA STALOWA DACHU Z POKRYCIEM: |
| 277 d.2.8 | KNR-W 2-05 0101-01 | Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1t - słupy stalowe z kształ- towników RK120x5 (2*4.10)*17.55*1.05/1000 | t t | 0.151 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.151 |
| 278 d.2.8 | KNR-W 2-05 0102-04 | Hale typu lekkiego - rygle dachowe- z kształtowników IPE300 (2*4.45)*42.2*1.05/1000 | t t | 0.394 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.394 |
| 279 d.2.8 | KNR-W 2-05 0102-04 | Hale typu lekkiego - płatwie dachowe PŁ.1-PŁ.5 - z kształtowni- ków RP200x160x6 107.9*32.05*1.05/1000 | t t | 3.631 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.631 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 280 d.2.8 | KNR-W 2-05 0102-06 | Hale typu lekkiego - ściągi z prętów fi 16 mm 7.05*2*1.58*1.10/1000 | t t | 0.025 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.025 |
| 281 d.2.8 | KNR-W 7-12 0103-01 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy po- wierzchni B) 90.00 | m2 m2 | 90.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90.000 |
| 282 d.2.8 | KNR-W 7-12 0105-01 | Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych 90.00 | m2 m2 | 90.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90.000 |
| 283 d.2.8 | KNR-W 7-12 0208-01 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania konstrukcji pełnoś- ciennych 90.00 | m2 m2 | 90.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90.000 |
| 284 d.2.8 | KNR-W 7-12 0210-01 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi konstrukcji peł- nościennych 90.00 | m2 m2 | 90.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90.000 |
| 285 d.2.8 | KNR-W 7-12 0210-01 analogia | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi - farba ognioch- ronna, zabezpieczenie do R15 86.00 | m2 m2 | 86.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 86.000 |
| 286 d.2.8 | KNR-W 7-12 0210-01 analogia | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi - farba ognioch- ronna, zabezpieczenie do R60 4.1 | m2 m2 | 4.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.100 |
| 287 d.2.8 | KNR-W 2-05 1004-01 analogia | Lekka obudowa dachu płaskiego z płyt dachowych warstwowych z rdzeniem poliuretanowym grub.160/195 mm lub równoważne 7.50*8.30+4.40*14.80 | m2 m2 | 127.370 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 127.370 |
| 288 d.2.8 | NNRNKB 202 0539-02 | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów pod i nadrynnowych - okapów 8.30+14.80 | m m | 23,100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.000 |
| 289 d.2.8 | NNRNKB 202 0541-01 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię- ciu do 25 cm - obróbka przy ścianach 8.30+14.80 | m2 m2 | 23.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.100 |
| 290 d.2.8 | KNR-W 2-02 0519-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powle- kanej 8.30+14.80 | m m | 23.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.100 |
| 291 d.2.8 | KNR-W 2-02 0526-04 | Rury spustowe okrągłe o śr. 13,5 cm - z blachy stalowej ocynko- wanej 4.30*3+3.90*2 | m m | 20.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.700 |
| 2.9 |  | TYNKI i OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE |
| 292 d.2.9 | KNP 02 0308- 01.01 | Montaż zewnętrznych rusztowań rurowych o wys. do 10 m - mon- taż konstrukcji z zasłaniem pomostów 41.50*1.0*4.0 | m2 m2 | 166.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 166.000 |
| 293 d.2.9 | ZKNR C-1 0101-02 | Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Oczysz- czenie podłoża 27.40+(19.05-2.0*1.20)+(64.10-2.0*1.2*4-1.50*2.10)+(16.30-1.50* 2.10)+(11.10-1.50*2.10)+0.50*3.35*4 | m2 m2 | 123.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 123.200 |
| 294 d.2.9 | ZKNR C-1 0101-01 | Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Zabez- pieczenie okien folią malarską 2.0*1.20+2.0*1.2*4+1.50*2.10+1.50*2.10+1.50*2.10 | m2 m2 | 21.450 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.450 |
| 295 d.2.9 | ZKNR C-1 0104-01 | Bezspoinowy system dociepleń. Montaż listew cokołowych do podłoża z gazobetonu 136.4-1.30-1.50*2 | m m | 132.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 132.100 |
| 296 d.2.9 | ZKNR C-1 0102-05 | Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 12 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej 27.40+(19.05-2.0*1.20)+(64.10-2.0*1.2*4-1.50*2.10)+(16.30-1.50* 2.10)+(11.10-1.50*2.10)+0.50*3.35*4 | m2 m2 | 123.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 123.200 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 297 d.2.9 | ZKNR C-1 0102-01 | Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 2 cm na ościeżach tynkowanych ((2.0*2+1.20*2)*5+(1.50+2.10*2)*2+(1.35+2.10*2))*0.30 | m2 m2 | 14.685 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.685 |
| 298 d.2.9 | ZKNR C-1 0104-05 | Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych. (2.0*2+1.20*2)*5+(1.50+2.10*2)*2+(1.35+2.10*2)+3.40*7 | m m | 72.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72.750 |
| 299 d.2.9 | ZKNR C-1 0103-02 | Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropiano- wych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podło- ża z cegły 27.40+(19.05-2.0*1.20)+(64.10-2.0*1.2*4-1.50*2.10)+(16.30-1.50* 2.10)+(11.10-1.50*2.10)+0.50*3.35*4 | m2 m2 | 123.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 123.200 |
| 300 d.2.9 | ZKNR C-1 0103-07 | Bezspoinowy system dociepleń. zatapianie jednej wartswy siatki na ścianach. 27.40+(19.05-2.0*1.20)+(64.10-2.0*1.2*4-1.50*2.10)+(16.30-1.50* 2.10)+(11.10-1.50*2.10)+0.50*3.35*4 | m2 m2 | 123.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 123.200 |
| 301 d.2.9 | ZKNR C-1 0103-09 | Bezspoinowy system dociepleń. zatapianie jednej wartswy siatki na ościeżach. ((2.0*2+1.20*2)*5+(1.50+2.10*2)*2+(1.35+2.10*2))*0.30 | m2 m2 | 14.685 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.685 |
| 302 d.2.9 | ZKNR C-1 0108-01 | Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarst- wej wyprawy z tynku akrylowego CT Gruntowanie podłoża - pierw- sza warstwa. 27.40+(19.05-2.0*1.20)+(64.10-2.0*1.2*4-1.50*2.10)+(16.30-1.50* 2.10)+(11.10-1.50*2.10)+((2.0*2+1.20*2)*5+(1.50+2.10*2)*2+ (1.35+2.10*2))*0.30+0.50*3.35*4 | m2 m2 | 137.885 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 137.885 |
| 303 d.2.9 | ZKNR C-1 0108-03 | Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarst- wej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze "baranka" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1.5 mm). 27.40+(19.05-2.0*1.20)+(64.10-2.0*1.2*4-1.50*2.10)+(16.30-1.50* 2.10)+(11.10-1.50*2.10)+0.50*3.35*4 | m2 m2 | 123.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 123.200 |
| 304 d.2.9 | ZKNR C-1 0108-07 | Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarst- wej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze "baranka" na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 30 cm (ziarno 1.5 mm) ((2.0*2+1.20*2)*5+(1.50+2.10*2)*2+(1.35+2.10*2))*0.30 | m2 m2 | 14.685 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.685 |
| 305 d.2.9 | ZKNR C-1 0113-03 | Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach po- ziomych (ziarno 0,8-1,2 mm). 3.60+2.0+3.0 | m2 m2 | 8.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.600 |
| 306 d.2.9 | KNP 02 0309- 01.01 | Demontaż zewnętrznych rusztowań rurowych o wys. do 10m - de- montaż konstrukcji z pomostami zasłanymi do wszystkich kondyg- nacji 41.50*1.0*4.0 | m2 m2 | 166.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 166.000 |
| 2.10 |  | STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA |
| 2.10.1 |  | STOLARKA OKIENNA |
| 307 d.2.10.1 | KNR 0-19 1023-10 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV - okno O1 /szt.5/ z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 2.0*1.20*5 | m2 m2 | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 308 d.2.10.1 | KNR 4-01 0321-04 | Obsadzenie podokienników z konglomeratu marmurkowego , jas- ne 2,10x30x3cm 5 | szt. szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 309 d.2.10.1 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię- ciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne 2.05*0.30*5 | m2 m2 | 3.075 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.075 |
| 2.10.2 |  | STOLARKA DRZWIOWA |
| 310 d.2.10.2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe Dz1 o wym. 150x209cm /szt.2/ 1.50*2.09*2 | m2 m2 | 6.270 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.270 |
| 311 d.2.10.2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe w całości wypełnione panelem Dz2 o wym. 133x209cm /szt.1/ 1.33*2.09*1 | m2 m2 | 2.780 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.780 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312 d.2.10.2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe D1 o wym. 150x209cm /szt.1/ 1.50*2.09*1 | m2 m2 | 3.135 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.135 |
| 313 d.2.10.2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe w całości wypełnione panelem D2 o wym. 111x209cm /szt.1/ 1.11*2.09*1 | m2 m2 | 2.320 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.320 |
| 2.11 |  | KOMINY WENTYLACYJNE: |
| 314 d.2.11 | KNR 2-02 0122-07 | Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych o wym. 52x25x24, 5cm /3 kanałowe/ 2.5*2 | m m | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 315 d.2.11 | KNR 2-02 0122-07 | Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych o wym. 68x25x24, 5cm /4 kanałowe/ 2.5 | m m | 2.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.500 |
| 316 d.2.11 | KNP 05 0621- 02.01 | Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwo- dzie do 1200 mm - kratki wewnętrzne 3*2+4 | szt. szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 317 d.2.11 | KNP 05 0622- 02.01 | Kratki wentylacyjne prostokątne w przewodach z blachy stalowej o obwodzie do 1200 mm - kratki zewnętrzne 4*2+3*2*2 | szt. szt. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 318 d.2.11 | KNR-W 2-02 0410-01 analogia | Obudowa kominów płytami OSB-3 gr. 2.2cm (1.0+0.24)*2*0.50+0.50*1.0+(0.70+0.24)*2*0.5+0.50*0.70 | m2 m2 | 3.030 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.030 |
| 319 d.2.11 | NNRNKB 202 0541-01 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię- ciu do 25 cm - obr. kominów (1.0+0.24)*2*0.50+0.50*1.0+(0.70+0.24)*2*0.5+0.50*0.70 | m2 m2 | 3.030 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.030 |
| 2.12 |  | ELEMENTY ZEWNĘTRZNE: |
| 2.12.1 |  | OPASKA PRZY BUDYNKU - strona wschodnia: |
| 320 d.2.12.1 | KNR 2-31 0401-06 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 11.60+17.50 | m m | 29.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.100 |
| 321 d.2.12.1 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.30*0.35*(11.60+17.50) | m3 m3 | 3.056 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.056 |
| 322 d.2.12.1 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 11.60+17.50 | m m | 29.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.100 |
| 323 d.2.12.1 | KNR 2-31 0111-01 | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 11.00+11.40 | m2 m2 | 22.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.400 |
| 324 d.2.12.1 | KNR 2-31 0105-07 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 11.00+11.40 | m2 m2 | 22.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.400 |
| 325 d.2.12.1 | KNR 2-31 0105-08 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 11.00+11.40 | m2 m2 | 22.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.400 |
| 326 d.2.12.1 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 4 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej 11.00+11.40 | m2 m2 | 22.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.400 |
| 327 d.2.12.1 | KNR 2-31 0118-01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z piasku stabilizowanego cementem j.w. 11.00+11.40 | m2 m2 | 22.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.400 |
| 2.12.2 |  | SCHODY ZEWNĘTRZNE - strona wschodnia - wejście do magazynu sprzętu: |
| 328 d.2.12.2 | KNR 2-31 0401-05 | Rowki pod palisady i ławy o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I- II 2.55+3.85*3 | m m | 14.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.100 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 329 d.2.12.2 | KNR 2-02 0201-01 analogia | Ławy z suchego betonu B20 prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu - dla umocowania palisad schodów - ubi- cie suchego betonu po obu stronach palisad 0.30*0.35*(2.55+3.85*3) | m3 m3 | 1.481 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.481 |
| 330 d.2.12.2 | KNR 2-23 0501-03 analogia | Montaż elementów prefabrykowanych stopni schodów z palisad betonowych o wym. 12*18*60 cm w gruncie (3.85*3)/0.18 | szt. szt. | 64.167 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 64.167 |
| 331 d.2.12.2 | KNR 2-23 0501-03 analogia | Montaż elementów prefabrykowanych stopni schodów z palisad betonowych o wym. 12*18*80 cm w gruncie (2.55)/0.18 | szt. szt. | 14.167 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.167 |
| 332 d.2.12.2 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich piasku grub. 50 cm pod utwardzenia pochylni i tarasu wejściana podłożu gruntowym (3.85*2.55)*0.50 | m3 m3 | 4.909 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.909 |
| 333 d.2.12.2 | KNR 2-31 0111-01 analogia | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm 3.85*2.55 | m2 m2 | 9.818 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.818 |
| 334 d.2.12.2 | KNR 2-31 0105-07 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 3.85*2.55 | m2 m2 | 9.818 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.818 |
| 335 d.2.12.2 | KNR 2-31 0105-08 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 3.85*2.55 | m2 m2 | 9.818 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.818 |
| 336 d.2.12.2 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej pochylni 3.85*2.55 | m2 m2 | 9.818 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.818 |
| 337 d.2.12.2 | KNR 2-02 1214-05 analogia | Balustrady z rur stalowych z rur stalowych nierdzewnych 3.10 | m m | 3.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.100 |
| 338 d.2.12.2 | KNR 2-31 0118-01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z piasku stabilizowanego cementem j.w. 3.85*2.55 | m2 m2 | 9.818 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.100 |
| 2.12.3 |  | SCHODY ZEWNĘTRZNE - strona wschodnia - wejście do kotłowni: |
| 339 d.2.12.3 | KNR 2-31 0401-05 | Rowki pod palisady i ławy o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I- II 2.60+3.0+2.52*2 | m m | 10.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.640 |
| 340 d.2.12.3 | KNR 2-02 0201-01 analogia | Ławy z suchego betonu B20 prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu - dla umocowania palisad schodów - ubi- cie suchego betonu po obu stronach palisad 0.30*0.35*(2.60+3.0+2.52*2) | m3 m3 | 1.117 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.117 |
| 341 d.2.12.3 | KNR 2-23 0501-03 analogia | Montaż elementów prefabrykowanych stopni schodów z palisad betonowych o wym. 12*18*60 cm w gruncie (3.0+2.52*2)/0.18 | szt. szt. | 44.667 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.667 |
| 342 d.2.12.3 | KNR 2-23 0501-03 analogia | Montaż elementów prefabrykowanych stopni schodów z palisad betonowych o wym. 12*18*80 cm w gruncie (2.60)/0.18 | szt. szt. | 14.444 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.444 |
| 343 d.2.12.3 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich piasku grub. 50 cm pod utwardzenia pochylni i tarasu wejściana podłożu gruntowym (3.00*2.60)*0.50 | m3 m3 | 3.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.900 |
| 344 d.2.12.3 | KNR 2-31 0111-01 analogia | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm 3.00*2.60 | m2 m2 | 7.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.800 |
| 345 d.2.12.3 | KNR 2-31 0105-07 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.00*2.60 | m2 | 7.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.800 |
| 346 d.2.12.3 | KNR 2-31 0105-08 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 3.00*2.60 | m2 m2 | 7.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.800 |
| 347 d.2.12.3 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej pochylni 3.00*2.60 | m2 m2 | 7.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.800 |
| 348 d.2.12.3 | KNR 2-02 1214-05 analogia | Balustrady z rur stalowych z rur stalowych nierdzewnych 3.15 | m m | 3.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.150 |
| 349 d.2.12.3 | KNR 2-31 0118-01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z piasku stabilizowanego cementem j.w. 3.00*2.60 | m2 m2 | 7.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.150 |
| 3 |  | BUDYNEK ŁĄCZNIKA - OBIEKT NR 1b |
| 3.1 | 45100000-8 | PRACE PRZYGOTOWAWCZE/ROZBIÓRKOWE : |
| 350 d.3.1 | KNR 4-04 0503-01 | Rozebranie płyt balkonowych żelbetowych z balustradą 0.92*5.0 | m2 m2 | 4.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.600 |
| 351 d.3.1 | KNR 0-19 0928-12 z.sz. 2.2. analogia | Demontaż drzwi balkonowych z PCV - odzysk 0.8*2.45 | m2 m2 | 1.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.960 |
| 352 d.3.1 | KNR-W 4-01 0545-06 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 4.6 | m m | 4.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.600 |
| 353 d.3.1 | KNR 4-04 0301-03 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - opaska przy budynku 1.10*14.50*0.15 | m3 m3 | 2.393 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.393 |
| 354 d.3.1 | KNR 4-01 0108-09 0108- 10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 2 km (0.92*5.0*0.15)+(1.10*14.50*0.15) | m3 m3 | 3.083 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.083 |
| 355 d.3.1 | KNR 2-01 0103-04 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3.2 |  | ROBOTY ZIEMNE : |
| 356 d.3.2 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 260.00 | m2 m2 | 260.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 260.000 |
| 357 d.3.2 | KNR 2-01 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycha- rek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 5 260.00 | m2 m2 | 260.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 260.000 |
| 358 d.3.2 | KNR-W 2-01 0212-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III 1.06*1.60*76.90 | m3 m3 | 130.422 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 130.422 |
| 359 d.3.2 | KNR-W 2-01 0215-02 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III 1.80*1.80*1.06*1+1.60*1.20*1.06*1 | m3 m3 | 5.470 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.470 |
| 360 d.3.2 | KNR-W 2-01 0312-0201 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokoś- ci do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 130.422+5.47-23.23-5.735-2.192-16.324-0.24*0.66*26.5-0.38* 0.66*35.20 | m3 m3 | 75.385 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.385 |
| 361 d.3.2 | KNR-W 2-01 0207-03 0210- 04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z trans- portem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 130.422+5.47-75,385 | m3 | 60.507 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.385 |
| 3.3 |  | FUNDAMENTY : |
| 362 d.3.3 | KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913 | Podkłady betonowe z betonu C8/10 na podłożu gruntowym pod ławy i stopy fundamentowe. Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. (0.70*14.90*0.1)+(0.80*55.60*0.1)+(1.0*1.0*0.1)+(1.20*1.20*0.1) | m3 m3 | 5.735 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.735 |
| 363 d.3.3 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6mm ((76.90/0.25)*2.0*0.222)/1000 | t t | 0.137 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.137 |
| 364 d.3.3 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12mm - pręty podłużne ław fundamento- wych ((4*76.90)*0.89/1000)*1.20 | t t | 0.329 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.329 |
| 365 d.3.3 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12mm - pręty stóp fundamentowych ((0.8/0.2)*0.7*4*0.89/1000)*7+((1.0/0.2)*0.90*4*0.89/1000)*1 | t t | 0.086 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.086 |
| 366 d.3.3 | KNR 2-02 0204-01 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu 0.8*0.8*0.4*7+1.0*1.0*0.40*1 | m3 m3 | 2.192 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.192 |
| 367 d.3.3 | KNR 2-02 0202-01 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 0.50*0.40*14.90+0.60*0.40*55.60 | m3 m3 | 16.324 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.324 |
| 368 d.3.3 | KNR 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wyko- nywane na zimno, 1 warstwa ((0.4*2+0.50)*14.90)+((0.40*2+0.60)*55.60)+(0.8*0.8+0.4*0.8*4)* 7+(1.0*1.0+0.4*1.0*4)*1 | m2 m2 | 113.250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 113.250 |
| 369 d.3.3 | KNR 2-02 0604-02 | Izolacje przeciwwilgociowe, 1 warstwa papy termozgrzewalnej gr. 4,2 mm ław fundamentowych betonowych 1.0*14.90+1.0*55.60 | m2 m2 | 70.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 70.500 |
| 3.4 |  | ŚCIANY FUNDAMENTOWE : |
| 370 d.3.4 | NNRNKB 202 0137-02 | (z.I) Ściany fundamentowe z bloczków betonowych grubości 24 cm na zaprawie cementowej 1.15*26.5 | m2 m2 | 30.475 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.475 |
| 371 d.3.4 | NNRNKB 202 0137-04 | (z.I) Ściany fundamentowe z bloczków betonowych grubości 38 cm na zaprawie cementowej 1.15*35.20 | m2 m2 | 40.480 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.480 |
| 372 d.3.4 | KNR 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wyko- nywane na zimno, 1 warstwa (1.15*26.5)*2+(1.15*35.20)*2 | m2 m2 | 141.910 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 141.910 |
| 373 d.3.4 | KNR 2-02 0603-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wy- konywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warst- wa (1.15*26.5)*2+(1.15*35.20)*2 | m2 m2 | 141.910 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 141.910 |
| 374 d.3.4 | KNR 2-02 0604-02 | Izolacje przeciwwilgociowe, 1 warstwa papy termozgrzewalnej gr. 4,2 mm ścian fundamentowych betonowych (35.2+26.5+3.75+2.60)*0.5 | m2 m2 | 34.025 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.025 |
| 375 d.3.4 | KNR-W 2-02 0608-08 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS grub. 6 cm pionowe na lepiku (16.0+19.6)*1.15 | m2 m2 | 40.940 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.940 |
| 376 d.3.4 | ZKNR C-1 0103-03 | Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropiano- wych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podło- ża z betonu (16.0+19.6)*1.15 | m2 m2 | 40.940 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.940 |
| 377 d.3.4 | ZKNR C-1 0103-07 | Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej wartswy siatki na ścianach i słupach. (16.0+19.6)*1.15 | m2 m2 | 40.940 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.940 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 378 d.3.4 | KNR 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wyko- nywane na zimno, 1 warstwa - izolacja wykonana na tynku ociep- lenia ścian fundamentowych (16.0+19.6)*1.15 | m2 m2 | 40.940 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.940 |
| 3.5 |  | ŚCIANY KONSTRUKCYJNE : |
| 379 d.3.5 | KNR 2-02 0107-02 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 30cm 13.45*2.78+15.65*2.78-(1.75*1.40*3)-(1.80*1.50*3)-(1.50*2.10) | m2 m2 | 62.298 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.298 |
| 380 d.3.5 | KNR 2-02 0107-01 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm 26.5*3.14 | m2 m2 | 83.210 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 83.210 |
| 3.6 |  | PODŁOŻA I POSADZKI : |
| 3.6.1 |  | PARTER |
| 381 d.3.6.1 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich z piasku zagęszczonego grub. ~50 cm na podłożu gruntowym (258.5-21.65-6.80)*0.50 | m3 m3 | 115.025 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 115.025 |
| 382 d.3.6.1 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe z betonu C16/20 grub. 10 cm na podłożu gruntowym (258.50-21.65-6.80)*0.10 | m3 m3 | 23.005 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.005 |
| 383 d.3.6.1 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pozio- me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 258.50-21.65-6.80 | m2 m2 | 230.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 230.050 |
| 384 d.3.6.1 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3 mm szerokiej poziome podposadzkowe (258.50-21.65-6.80)*1.10 | m2 m2 | 253.055 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 253.055 |
| 385 d.3.6.1 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3 mm szerokiej poziome podposadzkowe (258.50-21.65-6.80)*1.10 | m2 m2 | 253.055 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 253.055 |
| 386 d.3.6.1 | KNR 2-02 1106-01 1106- 07 | Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm ze zbroje- niem siatką stalową 258.50-21.65-6.80 | m2 m2 | 230.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 230.050 |
| 387 d.3.6.1 | KNR 2-02 1106-03 | Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2.5 258.50-21.65-6.80 | m2 m2 | 230.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 230.050 |
| 388 d.3.6.1 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową (258.50-21.65-6.80)*1.10 | m2 m2 | 253.055 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 253.055 |
| 389 d.3.6.1 | NNRNKB 202 2808-05 | (z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych antypoślizgo- wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej 258.50-21.65-6.80 | m2 m2 | 230.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 230.050 |
| 390 d.3.6.1 | NNRNKB 202 2809-02 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej 88.70 | m m | 88.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 88.700 |
| 3.7 |  | TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY, MALOWANIE : |
| 3.7.1 |  | PARTER |
| 391 d.3.7.1 | KNR AT-32 0105-01 | Ręczne przygotowanie podłoża pod tynki cementowo-wapienne (18.90*3.80-(1.75*1.40*3))+(27.8*3.15)+(13.8*3.08-(1.80*1.50*3)) +(28.40*3.45)+(34.95*3.80-(1.46*2.40*3)) | m2 m2 | 406.722 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 406.722 |
| 392 d.3.7.1 | KNR AT-32 0502-03 | Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpiecza- jących krawędzie 11*3.60+(1.75*2+1.40*2)*3+(1.46+2.40*2)*4+(1.80*2+1.50*2)*3+ (1.70+2.0*2)*4 | m m | 126.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 126.140 |
| 393 d.3.7.1 | KNR AT-32 0104-02 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszy- nowym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wa- pienna, tynki zatarte grubości 15 mm (18.90*3.80-(1.75*1.40*3))+(27.8*3.15)+(13.8*3.08-(1.80*1.50*3)) +(28.40*3.45)+(34.95*3.80-(1.46*2.40*3)) | m2 m2 | 406.722 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 406.722 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 394 d.3.7.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (18.90*3.80-(1.75*1.40*3))+(27.8*3.15)+(13.8*3.08-(1.80*1.50*3)) +(28.40*3.45)+(34.95*3.80-(1.46*2.40*3)) | m2 m2 | 406.722 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 406.722 |
| 395 d.3.7.1 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 (18.90*3.80-(1.75*1.40*3))+(27.8*3.15)+(13.8*3.08-(1.80*1.50*3)) +(28.40*3.45)+(34.95*3.80-(1.46*2.40*3)) | m2 m2 | 406.722 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 406.722 |
| 396 d.3.7.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 ((67.50+71.40+104.30+15.70)/0.9945)*1.05 | m2 m2 | 273.348 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 273.348 |
| 397 d.3.7.1 | KNRW 2-02 0847-01 | Wyprawy tynkarskie z masy "Marmolit", wykonywane mechanicz- nie, na ścianach (18.90*1.60)+(27.8*1.60)+(13.80*1.60)+(28.40*1.60)+(34.95*1.60) | m2 m2 | 198.160 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 198.160 |
| 398 d.3.7.1 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 406.722-198.16 | m2 m2 | 208.562 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 208.562 |
| 399 d.3.7.1 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów ((67.50+71.40+104.30+15.70)/0.9945)*1.05 | m2 m2 | 273.348 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 273.348 |
| 3.8 |  | ELEMENTY ŻELBETOWE |
| 3.8.1 |  | WIEŃCE |
| 400 d.3.8.1 | KNR 2-02 0290-01 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych wieńcy - wieniec W7, pręty sta- lowe okrągłe gładkie, Fi 6 mm StOS ((13.5+15.70)/0.25)*1.20*0.222/1000 | t t | 0.031 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.031 |
| 401 d.3.8.1 | KNR 2-02 0290-02 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych wieńcy - wieniec W7, pręty sta- lowe okrągłe żebrowane, Fi 12 mm, B500SP (13.50+15.70)*6*0.89/1000*1.20 | t t | 0.187 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.187 |
| 402 d.3.8.1 | KNR 2-02 0212-11 | Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych W7 o szer. do 30cm z betonu C20/25 (0.30*0.30*(13.5+15.70))*1.05 | m3 m3 | 2.759 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.759 |
| 403 d.3.8.1 | KNR 2-02 0290-01 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych wieńcy - wieniec W8, pręty sta- lowe okrągłe gładkie, Fi 6 mm StOS (17.85/0.25)*1.20*0.222/1000 | t t | 0.019 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.019 |
| 404 d.3.8.1 | KNR 2-02 0290-02 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych wieńcy - wieniec W8, pręty sta- lowe okrągłe żebrowane, Fi 12 mm, B500SP 17.85*6*0.89/1000*1.20 | t t | 0.114 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.114 |
| 405 d.3.8.1 | KNR 2-02 0212-11 | Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych W8 o szer. do 30cm z betonu C20/25 (0.24*0.30*17.85)*1.05 | m3 m3 | 1.349 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.349 |
| 406 d.3.8.1 | KNR 2-02 0290-01 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych wieńcy - wieniec W9, pręty sta- lowe okrągłe gładkie, Fi 6 mm StOS (8.70/0.25)*1.10*0.222/1000 | t t | 0.008 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.008 |
| 407 d.3.8.1 | KNR 2-02 0290-02 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych wieńcy - wieniec W9, pręty sta- lowe okrągłe żebrowane, Fi 12 mm, B500SP 6*8.70*0.89/1000*1.20 | t t | 0.056 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.056 |
| 408 d.3.8.1 | KNR 2-02 0212-11 | Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych W9 o szer. do 30cm z betonu C20/25 (0.24*0.30*8.70)*1.05 | m3 m3 | 0.658 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.658 |
| 3.8.2 |  | TRZPIENIE, SŁUPY |
| 409 d.3.8.2 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.21 o wym. 24x24cm - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS ((4*4.10/0.15)*1.0*0.222/1000)*1.1 | t t | 0.027 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.027 |
| 410 d.3.8.2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.21 o wym. 24x24cm- pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP ((6*4.80)*4*0.89/1000)*1.1 | t t | 0.113 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.113 |
| 411 d.3.8.2 | KNR-W 2-02 0211-01 | Trzpienie żelbetowe T.21 o wym. 24x24cm z betonu B25 w ścia- nach murowanych przyziemia o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane | m3 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (0.24*0.24)*4.10*4 | m3 | 0.945 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.945 |
| 412 d.3.8.2 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.22, T.27 o wym. 30x30cm - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS ((4*4.0/0.15)*1.2*0.222/1000)*1.1 | t t | 0.031 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.031 |
| 413 d.3.8.2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.22, T.27 o wym. 30x30cm- pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP ((6*4.60)*4*0.89/1000)*1.1 | t t | 0.108 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.108 |
| 414 d.3.8.2 | KNR-W 2-02 0211-01 | Trzpienie żelbetowe T.22, T.27 o wym. 30x30cm z betonu B25 w ścianach murowanych przyziemia o grubości do 0.3 m dwustron- nie deskowane (0.30*0.30)*4.0*4 | m3 m3 | 1.440 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.440 |
| 415 d.3.8.2 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.23 o wym. 40x30cm - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS ((1*4.0/0.15)*1.2*0.222/1000)*1.1 | t t | 0.008 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.008 |
| 416 d.3.8.2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.23 o wym. 40x30cm- pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP ((6*4.60)*1*0.89/1000)*1.1 | t t | 0.027 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.027 |
| 417 d.3.8.2 | KNR-W 2-02 0211-01 | Trzpienie żelbetowe T.23 o wym. 40x30cm z betonu B25 w ścia- nach murowanych przyziemia o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane (0.40*0.30)*4.0*1 | m3 m3 | 0.480 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.480 |
| 418 d.3.8.2 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.24, T.26 o wym. 24x30cm - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS ((2*4.0/0.15)*1.2*0.222/1000)*1.1 | t t | 0.016 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.016 |
| 419 d.3.8.2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.24, T.26 o wym. 24x30cm- pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP ((6*4.60)*2*0.89/1000)*1.1 | t t | 0.054 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.054 |
| 420 d.3.8.2 | KNR-W 2-02 0211-01 | Trzpienie żelbetowe T.24, T.26 o wym. 24x30cm z betonu B25 w ścianach murowanych przyziemia o grubości do 0.3 m dwustron- nie deskowane (0.24*0.30)*4.0*2 | m3 m3 | 0.576 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.576 |
| 421 d.3.8.2 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.25 o wym. 24x24cm - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS ((3*4.30/0.15)*1.2*0.222/1000)*1.1 | t t | 0.025 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.025 |
| 422 d.3.8.2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.25 o wym. 24x24cm- pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP ((6*5.0)*3*0.89/1000)*1.1 | t t | 0.088 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.088 |
| 423 d.3.8.2 | KNR-W 2-02 0211-01 | Trzpienie żelbetowe T.25 o wym. 24x24cm z betonu B25 w ścia- nach murowanych przyziemia o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane (0.24*0.24)*4.30*3 | m3 m3 | 0.743 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.743 |
| 424 d.3.8.2 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów S.2,3,4,5 o wym. 24x24cm - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS ((4*4.40/0.15)*1.2*0.222/1000)*1.1 | t t | 0.034 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.034 |
| 425 d.3.8.2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów S.2,3,4,5 o wym. 24x24cm- pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP ((6*5.15)*4*0.89/1000)*1.1 | t t | 0.121 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.121 |
| 426 d.3.8.2 | KNR-W 2-02 0211-01 | Słupy żelbetowe słupów S.2,3,4,5 o wym. 24x24cm z betonu B25 w ścianach murowanych przyziemia o grubości do 0.3 m dwu- stronnie deskowane (0.24*0.24)*4.40*4 | m3 m3 | 1.014 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.014 |
| 427 d.3.8.2 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów S.6,7 o wym. 24x24cm - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS ((2*4.00/0.15)*1.2*0.222/1000)*1.1 | t t | 0.016 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.016 |
| 428 d.3.8.2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów S.6,7 o wym. 24x24cm- pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP ((6*4.75)*2*0.89/1000)*1.1 | t t | 0.056 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.056 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 429 d.3.8.2 | KNR-W 2-02 0211-01 | Słupy żelbetowe słupów S.6, 7 o wym. 24x24cm z betonu B25 w ścianach murowanych przyziemia o grubości do 0.3 m dwustron- nie deskowane (0.24*0.24)*4.0*2 | m3 m3 | 0.461 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.461 |
| 430 d.3.8.2 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów S.8 o wym. 24x24cm - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS ((1*4.30/0.15)*1.2*0.222/1000)*1.1 | t t | 0.008 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.008 |
| 431 d.3.8.2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów S.8 o wym. 24x24cm- pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP ((6*4.60)*1*0.89/1000)*1.1 | t t | 0.027 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.027 |
| 432 d.3.8.2 | KNR-W 2-02 0211-01 | Słupy żelbetowe słupów S.8 o wym. 24x24cm z betonu B25 w ścianach murowanych przyziemia o grubości do 0.3 m dwustron- nie deskowane (0.24*0.24)*4.30*1 | m3 m3 | 0.248 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.248 |
| 3.8.3 |  | NADPROŻA |
| 433 d.3.8.3 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia nadproże N15 - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS ((1.80/0.15)*1.20*6*0.222/1000)*1.1 | t t | 0.021 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.021 |
| 434 d.3.8.3 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia nadproże N15 - pręty żebrowa- ne średnicy 12 mm - B500SP ((6*2.30)*6*0.89/1000)*1.1 | t t | 0.081 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.081 |
| 435 d.3.8.3 | KNR-W 2-02 0210-01 | Belki i podciągi żelbetowe - nadproże N15 - ręczne układanie be- tonu 0.30*0.30*2.30*6 | m3 m3 | 1.242 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.242 |
| 436 d.3.8.3 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia nadproże N16 - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS ((3.49/0.15)*1.20*1*0.222/1000)*1.1 | t t | 0.007 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.007 |
| 437 d.3.8.3 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia nadproże N16 - pręty żebrowa- ne średnicy 12 mm - B500SP ((6*4.0)*1*0.89/1000)*1.1 | t t | 0.023 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.023 |
| 438 d.3.8.3 | KNR-W 2-02 0210-01 | Belki i podciągi żelbetowe - nadproże N16 - ręczne układanie be- tonu 0.24*0.24*3.49*1 | m3 m3 | 0.201 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.201 |
| 439 d.3.8.3 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia nadproże N17 - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS ((1.80/0.15)*1.20*6*0.222/1000)*1.1 | t t | 0.021 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.021 |
| 440 d.3.8.3 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia nadproże N17 - pręty żebrowa- ne średnicy 12 mm - B500SP ((6*2.30)*1*0.89/1000)*1.1 | t t | 0.014 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.014 |
| 441 d.3.8.3 | KNR-W 2-02 0210-01 | Belki i podciągi żelbetowe - nadproże N17 - ręczne układanie be- tonu 0.30*0.30*2.30*1 | m3 m3 | 0.207 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.207 |
| 442 d.3.8.3 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia nadproże N18 - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS ((1.64/0.15)*1.20*1*0.222/1000)*1.1 | t t | 0.003 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.003 |
| 443 d.3.8.3 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia nadproże N18 - pręty żebrowa- ne średnicy 12 mm - B500SP ((5*2.04)*1*0.89/1000)*1.1 | t t | 0.010 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.010 |
| 444 d.3.8.3 | KNR-W 2-02 0210-01 | Belki i podciągi żelbetowe - nadproże N18 - ręczne układanie be- tonu 0.24*0.30*2.04*1 | m3 m3 | 0.147 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.147 |
| 3.8.4 |  | PODCIĄGI |
| 445 d.3.8.4 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia podciąg P.4 - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS ((2.0/0.15)*1.20*1*0.222/1000)*1.1 | t t | 0.004 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.004 |
| 446 d.3.8.4 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia podciąg P.4 - pręty żebrowane średnicy 16 mm - B500SP ((6*2.60)*1*1.58/1000)*1.1 | t t | 0.027 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.027 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 447 d.3.8.4 | KNR-W 2-02 0210-01 | Belki i podciągi żelbetowe - podciąg P.4 - ręczne układanie beto- nu - z zastosowaniem pompy do betonu 0.24*0.30*2.54*1 | m3 m3 | 0.183 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.183 |
| 448 d.3.8.4 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia podciąg P.5 - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS ((11.97/0.15)*1.20*1*0.222/1000)*1.1 | t t | 0.023 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.023 |
| 449 d.3.8.4 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia podciąg P.5 - pręty żebrowane średnicy 16 mm - B500SP ((9*12.0)*1*1.58/1000)*1.1 | t t | 0.188 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.188 |
| 450 d.3.8.4 | KNR-W 2-02 0210-01 | Belki i podciągi żelbetowe - podciąg P.5 - z zastosowaniem pom- py do betonu 0.24*0.35*3.28*2 | m3 m3 | 0.551 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.551 |
| 451 d.3.8.4 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia podciąg P.6 - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS ((2.95/0.15)*1.20*1*0.222/1000)*1.1 | t t | 0.006 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.006 |
| 452 d.3.8.4 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia podciąg P.6 - pręty żebrowane średnicy 16 mm - B500SP ((6*4.0)*1*1.58/1000)*1.1 | t t | 0.042 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.042 |
| 453 d.3.8.4 | KNR-W 2-02 0210-01 | Belki i podciągi żelbetowe - podciąg P.6 - z zastosowaniem pom- py do betonu 0.24*0.30*2.95*1 | m3 m3 | 0.212 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.212 |
| 454 d.3.8.4 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia podciąg P.7 - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS ((12.51/0.15)*1.20*1*0.222/1000)*1.1 | t t | 0.024 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.024 |
| 455 d.3.8.4 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia podciąg P.7 - pręty żebrowane średnicy 16 mm - B500SP ((9*12.51)*1*1.58/1000)*1.1 | t t | 0.196 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.196 |
| 456 d.3.8.4 | KNR-W 2-02 0210-01 | Belki i podciągi żelbetowe - podciąg P.7 - z zastosowaniem pom- py do betonu 0.24*0.35*12.51*1 | m3 m3 | 1.051 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.051 |
| 457 d.3.8.4 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia podciąg P.8 - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS ((2.76/0.15)*1.20*1*0.222/1000)*1.1 | t t | 0.005 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.005 |
| 458 d.3.8.4 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia podciąg P.8 - pręty żebrowane średnicy 16 mm - B500SP ((6*4.0)*1*1.58/1000)*1.1 | t t | 0.042 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.042 |
| 459 d.3.8.4 | KNR-W 2-02 0210-01 | Belki i podciągi żelbetowe - podciąg P.8 - z zastosowaniem pom- py do betonu 0.24*0.30*2.76*1 | m3 m3 | 0.199 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.199 |
| 3.8.5 |  | KORYTA INSTALACYJNE PREFABRYKOWANE |
| 460 d.3.8.5 | KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913 | Podkłady betonowe z betonu C8/10 na podłożu gruntowym pod ławy i stopy fundamentowe. Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. (39.0+13.0)*0.9*0.10 | m3 m3 | 4.680 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.680 |
| 461 d.3.8.5 | KNR 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wy- konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa (39.0+13.0)*0.5*2 | m2 m2 | 52.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.000 |
| 462 d.3.8.5 | KNR 2-02 0602-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wy- konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa (39.0+13.0)*0.90 | m2 m2 | 46.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.800 |
| 463 d.3.8.5 | KNR 2-01 0515-01 analogia | Wykonanie koryt kablowych instalacyjnych prefabrykowanych 110x70x100cm z nakrywami 21.0 | m m | 21.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.000 |
| 464 d.3.8.5 | KNR 2-01 0515-01 analogia | Wykonanie koryt kablowych instalacyjnych prefabrykowanych 140x70x100cm z nakrywami 43.0 | m m | 43.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9 |  | KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU Z POKRYCIEM : |
| 465 d.3.9 | KNR-W 2-02 0406-02 | Murłaty - przekrój poprzeczny drewna 12 x 12 cm z tarcicy nasy- conej 0.12*0.12*75.0*1.30 | m3 drew. m3 drew. | 1.404 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.404 |
| 466 d.3.9 | KNR-W 2-02 0408-06 | Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drew- na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej (0.12*0.20*370.0*1.10)/0.9945 | m3 m3 | 9.822 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.822 |
| 467 d.3.9 | KNR-W 2-02 0408-08 | Krokwie narożne i koszowe - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej (0.20*0.20*16.0*1.10)/0.9945 | m3 m3 | 0.708 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.708 |
| 468 d.3.9 | KNR-W 2-02 0408-04 | Wymiany - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0.12*0.20*1.0*6*1.05 | m3 m3 | 0.151 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.151 |
| 469 d.3.9 | KNR-W 2-02 0409-03 | Nadbitki - kontrłaty- przekrój poprzeczny drewna 2,5 x 5 cm z tar- cicy nasyconej 0.025*0.05*(370.0)*1.05 | m3 m3 | 0.486 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.486 |
| 470 d.3.9 | KNR 2-02 0410-04 | Ołacenie połaci dachowych łatami 50x50 mm w rozstawie ponad 24 cm ((67.50+71.40+104.30+15.70)/0.9945)*1.10 | m2 m2 | 286.365 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 286.365 |
| 471 d.3.9 | KNNR 2 0604- 02 | Izolacja z folii polietylenowej wiatrowej przymocowana do kons- trukcji drewnianej ((67.50+71.40+104.30+15.70)/0.9945)*1.30 | m2 m2 | 338.431 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 338.431 |
| 472 d.3.9 | KNR-W 2-02 0410-01 analogia | Deska okapowa z tarcicy nasyconej 12.0+12.80 | m2 m2 | 24.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.800 |
| 473 d.3.9 | KNR-W 2-02 0409-06 analogia | Wiatrownice - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej ((7.80+4.30)/0.9945)*0.032*0.20 | m3 m3 | 0.078 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.078 |
| 474 d.3.9 | KNR-W 2-02 0511-01 | Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną ((67.50+71.40+104.30+15.70)/0.9945)*1.05 | m2 m2 | 273.348 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 273.348 |
| 475 d.3.9 | KNR-W 2-02 0511-02 | Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsiory 12.0 | m m | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 476 d.3.9 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię- ciu ponad 25 cm - pas podrynnowy 0.50*(12.0+12.80) | m2 m2 | 12.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.400 |
| 477 d.3.9 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię- ciu ponad 25 cm - pas nadrynnowy 0.50*(12.0+12.80) | m2 m2 | 12.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.400 |
| 478 d.3.9 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię- ciu ponad 25 cm - obróbka przy ścianach 0.50*(6.50+14.0+32.90) | m2 m2 | 26.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.700 |
| 479 d.3.9 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię- ciu ponad 25 cm - obróbka w koszach (7.80+6.10)*0.5/0.9945 | m2 m2 | 6.988 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.988 |
| 480 d.3.9 | KNR-W 2-02 2009-02 analogia | Konstrukcje rusztów pod podsufitki z blachy stalowej trapezowej powlekanej z listew drewnianych (12.75+19.70)*0.60 | m2 m2 | 19.470 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.470 |
| 481 d.3.9 | NNRNKB 202 0537-02 analogia | (z.VI) Obicie podsufitki blachą powlekaną trapezową T-8 na goto- wym ruszcie (12.75+19.70)*0.60 | m2 m2 | 19.470 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.470 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 482 d.3.9 | KNR AT-12 0203-01 analogia | Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - system Poddasze, odporność ogniowa F 0,5/EI 30, pokrycie jednowarstwowe 15-01 - doliczono wartwę płyty g-k. pod pokryciem ((67.50+71.40+104.30+15.70)/0.9945)*1.05 | m2 m2 | 273.348 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 273.348 |
| 483 d.3.9 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - izolacja przeciwwilgociowa sufitów ((67.50+71.40+104.30+15.70)/0.9945)*1.05 | m2 m2 | 273.348 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 273.348 |
| 484 d.3.9 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - izlolacja cieplna sufi- tów z wełny mineralnej gr 20cm ((67.50+71.40+104.30+15.70)/0.9945)*1.05 | m2 m2 | 273.348 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 273.348 |
| 485 d.3.9 | KNR-W 2-02 0519-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powle- kanej 11.90+12.80 | m m | 24.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.700 |
| 486 d.3.9 | KNR-W 2-02 0526-02 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowa- nej 4.0*3+3.5*2 | m m | 19.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.000 |
| 3.10 |  | TYNKI i OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE |
| 487 d.3.10 | KNP 02 0308- 01.01 | Montaż zewnętrznych rusztowań rurowych o wys. do 10 m - mon- taż konstrukcji z zasłaniem pomostów (20.0+19.0)*1.0*3.0 | m2 m2 | 117.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 117.000 |
| 488 d.3.10 | ZKNR C-1 0101-02 | Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Oczysz- czenie podłoża (12.31*3.25-1.80*1.50*3)+(13.40*3.05+3.77*3.50-1.75*1.40*3- 1.80*2.00) | m2 m2 | 75.023 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.023 |
| 489 d.3.10 | ZKNR C-1 0101-01 | Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Zabez- pieczenie okien folią malarską 1.80*1.50*3+1.75*1.40*3+1.80*2.00 | m2 m2 | 19.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.050 |
| 490 d.3.10 | ZKNR C-1 0104-01 | Bezspoinowy system dociepleń. Montaż listew cokołowych do podłoża z gazobetonu 13.40+16.10 | m m | 29.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.500 |
| 491 d.3.10 | ZKNR C-1 0102-05 | Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 12 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej 12.31*3.25-1.80*1.50*3 | m2 m2 | 31.908 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.908 |
| 492 d.3.10 | ZKNR C-1 0201-05 | Bezspoinowy system ociepleń.Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 12 cm na ścianach betonowych, tynkowanych i mozai- ce szklanej 13.40*3.05+3.77*3.50-1.75*1.40*3-1.80*2.0 | m2 m2 | 43.115 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.115 |
| 493 d.3.10 | ZKNR C-1 0102-01 | Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 2 cm na ościeżach tynkowanych (1.80*2+1.50*2)*3*0.30 | m2 m2 | 5.940 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.940 |
| 494 d.3.10 | ZKNR C-1 0201-01 | Bezspoinowy system ociepleń. Przyklejenie płyt z wełny mineral- nej o grubości 3 cm na ościeżach betonowych, tynkowanych i z mozaiki szklanej ((1.75*2+1.40*2)*3+1.80+2.10*2)*0.30 | m2 m2 | 7.470 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.470 |
| 495 d.3.10 | ZKNR C-1 0104-05 | Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych. 3.10*2+(1.75*2+1.40*2)*3+1.80+2.10*2+3.20+(1.80*2+1.50*2)*3 | m m | 54.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 54.100 |
| 496 d.3.10 | ZKNR C-1 0103-02 | Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropiano- wych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podło- ża z cegły 12.31*3.25-1.80*1.50*3 | m2 m2 | 31.908 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.908 |
| 497 d.3.10 | ZKNR C-1 0203-01 | Bezspoinowy system ociepleń.Mocowanie płyt wełny mineralnej za pomocą kołków plastikowych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu 13.40*3.05+3.77*3.50-1.75*1.40*3-1.80*2.0 | m2 m2 | 43.115 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.115 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 498 d.3.10 | ZKNR C-1 0103-07 | Bezspoinowy system dociepleń. zatapianie jednej wartswy siatki na ścianach. (12.31*3.25-1.80*1.50*3)+(13.40*3.05+3.77*3.50-1.75*1.40*3- 1.80*2.00) | m2 m2 | 75.023 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.023 |
| 499 d.3.10 | ZKNR C-1 0103-09 | Bezspoinowy system dociepleń. zatapianie jednej wartswy siatki na ościeżach. ((1.80*2+1.50*2)*3+(1.75*2+1.40*2)*3+1.80+2.10*2)*0.30 | m2 m2 | 13.410 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.410 |
| 500 d.3.10 | ZKNR C-1 0108-01 | Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarst- wej wyprawy z tynku akrylowego. Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa. (12.31*3.25-1.80*1.50*3)+(13.40*3.05+3.77*3.50-1.75*1.40*3- 1.50*2.00)+((1.80*2+1.50*2)*3+(1.75*2+1.40*2)*3+1.80+2.10*2)* 0.30 | m2 m2 | 89.033 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 89.033 |
| 501 d.3.10 | ZKNR C-1 0108-03 | Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarst- wej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze "baranka" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1.5 mm). (12.31*3.25-1.80*1.50*3)+(13.40*3.05+3.77*3.50-1.75*1.40*3- 1.80*2.00) | m2 m2 | 75.023 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.023 |
| 502 d.3.10 | ZKNR C-1 0108-07 | Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarst- wej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze "baranka" na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 30 cm (ziarno 1.5 mm) ((1.80*2+1.50*2)*3+(1.75*2+1.40*2)*3+1.80+2.10*2)*0.30 | m2 m2 | 13.410 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.410 |
| 503 d.3.10 | KNP 02 0309- 01.01 | Demontaż zewnętrznych rusztowań rurowych o wys. do 10m - de- montaż konstrukcji z pomostami zasłanymi do wszystkich kondyg- nacji (20.0+19.0)*1.0*3.0 | m2 m2 | 117.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 117.000 |
| 3.11 |  | STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA |
| 3.11.1 |  | STOLARKA OKIENNA |
| 504 d.3.11.1 | KNR-W 2-02 1016-04 | Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 1.0-1.25 m2 przeciwpożarowe kl. EI30 /szt.4/ 0.78*1.40*4 | m2 m2 | 4.368 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.368 |
| 505 d.3.11.1 | KNR 0-19 1023-07 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel- nych z PCV - okno O2 /szt.3/ z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 1.80*1.50*3 | m2 m2 | 8.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.100 |
| 506 d.3.11.1 | KNR 2-02 0121-05 analogia | Naświetla z luksferów - 19x19x15 cm - naświetla N1 1.75*1.40*3 | m2 m2 | 7.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.350 |
| 507 d.3.11.1 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię- ciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne 1.85*0.30*3+1.45*0.30*3 | m2 m2 | 2.970 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.970 |
| 508 d.3.11.1 | KNR 4-01 0321-04 | Obsadzenie podokienników z konglomeratu marmurkowego , jas- ne 185x30x3cm 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 509 d.3.11.1 | KNR 4-01 0321-04 | Obsadzenie podokienników z konglomeratu marmurkowego , jas- ne 180x30x3cm 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 3.11.2 |  | STOLARKA DRZWIOWA |
| 510 d.3.11.2 | KNR 0-19 0931-06 analogia | Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych ppoż. kl. EI30 - drzwi Dz5 o wym. całk. 180x209cm /szt.1/ 1.80*2.09 | m2 m2 | 3.762 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.762 |
| 511 d.3.11.2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z przeszkleniami bocznymi D13 o wym. 295x209cm /szt.1/ 2.95*2.09*1 | m2 m2 | 6.166 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.166 |
| 512 d.3.11.2 | KNR 0-19 0931-06 analogia | Montaż witryny aluminiowej z drzwiami dwuskrzydłowymi - D14 o wym. całkowitych 612x276/341cm /szt.1/ 18.90 | m2 m2 | 18.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.900 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.12 |  | ELEMENTY ZEWNĘTRZNE: |
| 3.12.1 |  | OPASKA PRZY BUDYNKU - strona wschodnia: |
| 513 d.3.12.1 | KNR 2-31 0401-06 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 14.0 | m m | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 514 d.3.12.1 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.30*0.35*14.0 | m3 m3 | 1.470 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.470 |
| 515 d.3.12.1 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 14.0 | m m | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 516 d.3.12.1 | KNR 2-31 0111-01 | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 9.50 | m2 m2 | 9.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.500 |
| 517 d.3.12.1 | KNR 2-31 0105-07 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 9.50 | m2 m2 | 9.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.500 |
| 518 d.3.12.1 | KNR 2-31 0105-08 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 9.50 | m2 m2 | 9.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.500 |
| 519 d.3.12.1 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 4 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej 9.50 | m2 m2 | 9.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.500 |
| 520 d.3.12.1 | KNR 2-31 0118-01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z piasku stabilizowanego cementem j.w. 9.50 | m2 m2 | 9.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.500 |
| 3.12.2 |  | SCHODY ZEWNĘTRZNE - strona wschodnia: |
| 521 d.3.12.2 | KNR 2-31 0401-05 | Rowki pod palisady i ławy o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I- II 4.80+5.50 | m m | 10.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.300 |
| 522 d.3.12.2 | KNR 2-02 0201-01 analogia | Ławy z suchego betonu B20 prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu 0.30*0.35*(4.08+5.50) | m3 m3 | 1.006 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.006 |
| 523 d.3.12.2 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 4.80+5.50 | m m | 10.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.300 |
| 524 d.3.12.2 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich piasku grub. 20 cm pod utwardzenia pochylni i tarasu wejściana podłożu gruntowym 7.20 | m3 m3 | 7.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.200 |
| 525 d.3.12.2 | KNR 2-31 0111-01 analogia | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm 7.20 | m2 m2 | 7.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.200 |
| 526 d.3.12.2 | KNR 2-31 0105-07 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - odtowrzenie utwar- dzen z kostki brukowej 7.20 | m2 m2 | 7.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.200 |
| 527 d.3.12.2 | KNR 2-31 0105-08 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 7.20 | m2 m2 | 7.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.200 |
| 528 d.3.12.2 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej pochylni 7.20 | m2 m2 | 7.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.200 |
| 529 d.3.12.2 | KNR 2-31 0118-01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z piasku stabilizowanego cementem j.w. 7.20 | m2 m2 | 7.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.200 |
| 3.12.3 |  | SCHODY ZEWNĘTRZNE Z POCHYLNIĄ- strona zachodnia: |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 530 d.3.12.3 | KNR 2-31 0401-05 | Rowki pod palisady i ławy o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I- II 15.70+5.75*3 | m m | 32.950 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.950 |
| 531 d.3.12.3 | KNR 2-02 0201-01 analogia | Ławy z suchego betonu B20 prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu - dla umocowania palisad schodów - ubi- cie suchego betonu po obu stronach palisad 0.30*0.35*(15.70+5.75*3) | m3 m3 | 3.460 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.460 |
| 532 d.3.12.3 | KNR 2-23 0501-03 analogia | Montaż elementów prefabrykowanych stopni schodów z palisad betonowych o wym. 12*18*60 cm w gruncie 15.70/0.18 | szt. szt. | 87.222 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 87.222 |
| 533 d.3.12.3 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 5.75*3 | m m | 17.250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.250 |
| 534 d.3.12.3 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich piasku grub. 30 cm pod utwardzenia pochylni i tarasu wejściana podłożu gruntowym 57.50*0.30 | m3 m3 | 17.250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.250 |
| 535 d.3.12.3 | KNR 2-31 0111-01 analogia | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm 66.00 | m2 m2 | 66.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 66.000 |
| 536 d.3.12.3 | KNR 2-31 0105-07 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 66.00 | m2 m2 | 66.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 66.000 |
| 537 d.3.12.3 | KNR 2-31 0105-08 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 66.00 | m2 m2 | 66.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 66.000 |
| 538 d.3.12.3 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej pochylni 66.00 | m2 m2 | 66.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 66.000 |
| 539 d.3.12.3 | KNR 2-31 0118-01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z piasku stabilizowanego cementem j.w. 66.00 | m2 m2 | 66.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 66.000 |
| 540 d.3.12.3 | KNR 2-02 1214-05 analogia | Balustrady z rur stalowych z rur stalowych nierdzewnych 8.0+9.0 | m m | 17.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.000 |
| 4 |  | UTWARDZENIA - PLACE MANEWROWE - OBIEKT NR 3 |
| 4.1 | 45100000-8 | PRACE PRZYGOTOWAWCZE/ROZBIÓRKOWE : |
| 541 d.4.1 | KNR 2-01 0103-01 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) Krotność = 2 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 542 d.4.1 | KNR 2-01 0103-03 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 4.2 |  | UTWARDZENIA |
| 543 d.4.2 | KNR 2-01 0121-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0.14 | ha ha | 0.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.140 |
| 544 d.4.2 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 1375.00 | m2 m2 | 1375.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1375.000 |
| 545 d.4.2 | KNR 2-01 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycha- rek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3 1375.00 | m2 m2 | 1375.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1375.000 |
| 546 d.4.2 | KNR 2-31 0101-01 0101- 02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod- ników w gruncie kat. I-IV głębokości 31 cm 1375.00 | m2 m2 | 1375.000 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 1375.000 |
| 547 d.4.2 | KNR-W 2-01 0203-03 0210- 04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojem- ności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samo- chodami samowyładowczymi na odległość 1.5 km 1375.00*0.61 | m3 m3 | 838.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 838.750 |
| 548 d.4.2 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem (84.0)*(0.40*0.13+0.15*0.20) | m3 m3 | 6.888 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.888 |
| 549 d.4.2 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej 84.0 | m m | 84.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 84.000 |
| 550 d.4.2 | KNR 2-31 0104-07 0104- 08 | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm 1375.00 | m2 m2 | 1375.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1375.000 |
| 551 d.4.2 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-64mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm 1375.00 | m2 m2 | 1375.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1375.000 |
| 552 d.4.2 | KNR 2-31 0114-07 0114- 08 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1375.00 | m2 m2 | 1375.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1375.000 |
| 553 d.4.2 | KNR 2-31 0105-07 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 1375.00 | m2 m2 | 1375.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1375.000 |
| 554 d.4.2 | KNR 2-31 0105-08 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 1375.00 | m2 m2 | 1375.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1375.000 |
| 555 d.4.2 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm 1354.00 | m2 m2 | 1354.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1354.000 |
| 556 d.4.2 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm - cieki nawierzchniowe 21.50 | m2 m2 | 21.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.500 |
| 557 d.4.2 | KNR AT-03 0401-01 analogia | Koryta ściekowe z prefabrykatów betonowych głębokich 15x50x60 cm na ławie betonowej 46.0 | m m | 46.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.000 |
| 558 d.4.2 | KNR 2-31 0118-01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z piasku stabilizowanego cementem j.w. 1375.00 | m2 m2 | 1375.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1375.000 |
| 5 |  | UTWARDZENIA - CHODNIKI - CIĄGI PIESZO-JEZDNE - OBIEKT NR 4 |
| 5.1 |  | UTWARDZENIA |
| 559 d.5.1 | KNR 2-01 0121-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0.064 | ha ha | 0.064 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.064 |
| 560 d.5.1 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 640.0 | m2 m2 | 640.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 640.000 |
| 561 d.5.1 | KNR 2-01 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycha- rek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3 605.00 | m2 m2 | 605.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 605.000 |
| 562 d.5.1 | KNR 2-01 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycha- rek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości - dla dojścia przy placu zabaw Krotność = 2 35.00 | m2 m2 | 35.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 563 d.5.1 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod- ników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm Krotność = 0.5 605.00 | m2 m2 | 605.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 605.000 |
| 564 d.5.1 | KNR-W 2-01 0203-03 0210- 04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojem- ności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samo- chodami samowyładowczymi na odległość 1.5 km 605.0*0.61 | m3 m3 | 369.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 369.050 |
| 565 d.5.1 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem 442.0*(0.40*0.13+0.15*0.20) | m3 m3 | 36.244 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.244 |
| 566 d.5.1 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej 138.0 | m m | 138.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 138.000 |
| 567 d.5.1 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 304.0 | m m | 304.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 304.000 |
| 568 d.5.1 | KNR 2-31 0104-07 | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 605.00 | m2 m2 | 605.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 605.000 |
| 569 d.5.1 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-64mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm Krotność = 0.667 605.0 | m2 m2 | 605.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 605.000 |
| 570 d.5.1 | KNR 2-31 0114-07 0114- 08 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 605.0 | m2 m2 | 605.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 605.000 |
| 571 d.5.1 | KNR 2-31 0111-01 | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - dla dojścia przy placu zabaw 35.00 | m2 m2 | 35.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.000 |
| 572 d.5.1 | KNR 2-31 0105-07 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 640.00 | m2 m2 | 640.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 640.000 |
| 573 d.5.1 | KNR 2-31 0105-08 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 640.00 | m2 m2 | 640.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 640.000 |
| 574 d.5.1 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm 640.00 | m2 m2 | 640.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 640.000 |
| 575 d.5.1 | KNR 2-31 0118-01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z piasku stabilizowanego cementem j.w. 640.00 | m2 m2 | 640.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 640.000 |
| 6 |  | UTWARDZENIA - NAW. Z KRUSZYW - PLACE MANEWROWE |
| 6.1 |  | UTWARDZENIA |
| 576 d.6.1 | KNR 2-01 0121-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0.04 | ha ha | 0.040 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.040 |
| 577 d.6.1 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 350.00 | m2 m2 | 350.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 350.000 |
| 578 d.6.1 | KNR 2-01 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycha- rek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3 350.00 | m2 m2 | 350.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 350.000 |
| 579 d.6.1 | KNR-W 2-01 0203-03 0210- 04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojem- ności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samo- chodami samowyładowczymi na odległość 1.5 km | m3 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 350.00*0.30 | m3 | 105.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 105.000 |
| 580 d.6.1 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem (66.0)*(0.40*0.13+0.15*0.20) | m3 m3 | 5.412 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.412 |
| 581 d.6.1 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 66.0 | m m | 66.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 66.000 |
| 582 d.6.1 | KNR 2-31 0104-07 | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 350.00 | m2 m2 | 350.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 350.000 |
| 583 d.6.1 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-64mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm 350.00 | m2 m2 | 350.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 350.000 |
| 584 d.6.1 | KNR 2-31 0114-07 0114- 08 | Podbudowa z kruszywa łamanego 4-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 350.00 | m2 m2 | 350.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 350.000 |
| 7 |  | BUDYNEK ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY - OBIEKT NR 7 |
| 7.1 | 45100000-8 | ROBOTY BUDOWLANE W POM. ŚWIETLICY - dodatkowe |
| 585 d.7.1 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.28 o wym. 42x38cm - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS ((1*3.0/0.15)*1.2*0.222/1000)*1.1 | t t | 0.006 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.006 |
| 586 d.7.1 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.28 o wym. 42x38cm- pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP ((6*4.0)*1*0.89/1000)*1.1 | t t | 0.023 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.023 |
| 587 d.7.1 | KNR-W 2-02 0211-01 | Trzpienie żelbetowe T.28 o wym. 42x38cm z betonu B25 w ścia- nach murowanych przyziemia o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane (0.42*0.38)*4.0*1 | m3 m3 | 0.638 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.638 |
| 7.2 | 45100000-8 | ROBOTY BUDOWLANE W POM. SZATNI |
| 588 d.7.2 | KNR 0-19 0928-12 analogia | Demontaż drzwi wewnętrznych 1.57*2.23 | m2 m2 | 3.501 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.501 |
| 589 d.7.2 | KNR 0-19 0928-08 analogia | Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- nych z PCV o pow. do 1.5 m2 1.46*1.44*3 | m2 m2 | 6.307 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.307 |
| 590 d.7.2 | KNR 4-01 0329-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 0.44*1.44*0.97*3 | m3 m3 | 1.844 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.844 |
| 591 d.7.2 | KNR AT-32 0502-03 | Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpiecza- jących krawędzie 2.45*2*3+1.50*3 | m m | 19.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.200 |
| 592 d.7.2 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0.44*1.0*2*3+0.42*1.57+0.42*2.23*2+1.58*2.85*3 | m2 m2 | 18.682 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.682 |
| 593 d.7.2 | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 32.90*3.15 | m2 m2 | 103.635 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 103.635 |
| 594 d.7.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 32.90*1.60-1.57*1.60-1.46*1.60*3 | m2 m2 | 43.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.120 |
| 595 d.7.2 | KNR 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 44.15 | m2 m2 | 44.150 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.150 |
| 596 d.7.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 44.15 | m2 m2 | 44.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.150 |
| 597 d.7.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 32.90*1.60-1.57*1.60-1.46*1.60*3 | m2 m2 | 43.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.120 |
| 598 d.7.2 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 44.15 | m2 m2 | 44.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.150 |
| 599 d.7.2 | KNRW 2-02 0847-01 | Wyprawy tynkarskie z masy "Marmolit", wykonywane mechanicz- nie, na ścianach 32.90*1.60-1.57*1.60-1.46*1.60*3 | m2 m2 | 43.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.120 |
| 600 d.7.2 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian 32.90*1.55-1.57*0.63-1.46*0.80*3 | m2 m2 | 46.502 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.502 |
| 601 d.7.2 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 44.15 | m2 m2 | 44.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.150 |
| 602 d.7.2 | NNRNKB 202 2808-05 | (z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych antypoślizgo- wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej 44.15 | m2 m2 | 44.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.150 |
| 603 d.7.2 | NNRNKB 202 2809-02 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej 32.90-1.57-1.46*3 | m m | 26.950 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.950 |
| 604 d.7.2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o wym. 157x223cm /szt.1/ po- między korytarzem, a szatnią otwierane na zewnątrz 1.50*2.09*1 | m2 m2 | 3.135 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.135 |
| 605 d.7.2 | KNR 4-01 0108-09 0108- 10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 2 km 0.44*1.44*0.97*3 | m3 m3 | 1.844 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.844 |
| 7.3 | 45100000-8 | ROBOTY BUDOWLANE W POM. KORYTARZA |
| 606 d.7.3 | KNR 0-19 0928-12 analogia | Demontaż drzwi wewnętrznych 0.8*2.05+1.60*2.05 | m2 m2 | 4.920 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.920 |
| 607 d.7.3 | KNR 0-19 0928-08 analogia | Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- nych z PCV o pow. do 1.5 m2 1.46*1.44*1 | m2 m2 | 2.102 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.102 |
| 608 d.7.3 | KNR 4-01 0329-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 0.44*1.44*0.97*1 | m3 m3 | 0.615 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.615 |
| 609 d.7.3 | KNR 4-04 0105-04 analogia | Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na za- prawie cementowo-wapiennej (4.3+2.25)*3.15-0.85*2.05-1.60*2.05 | m2 m2 | 15.610 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.610 |
| 610 d.7.3 | KNR AT-32 0502-03 | Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpiecza- jących krawędzie 2.45*2+1.5 | m m | 6.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.400 |
| 611 d.7.3 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (3.15*3)*0.20 | m2 m2 | 1.890 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.890 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 612 d.7.3 | KNR 4-01 0711-13 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejs- cu) (4.30+2.25)*0.20 | m2 m2 | 1.310 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.310 |
| 613 d.7.3 | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 18.60*3.15 | m2 m2 | 58.590 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.590 |
| 614 d.7.3 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 18.60*3.15 | m2 m2 | 58.590 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.590 |
| 615 d.7.3 | KNR 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 22.30 | m2 m2 | 22.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.300 |
| 616 d.7.3 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 22.30 | m2 m2 | 22.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.300 |
| 617 d.7.3 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 18.60*3.15 | m2 m2 | 58.590 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.590 |
| 618 d.7.3 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 22.30 | m2 m2 | 22.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.300 |
| 619 d.7.3 | KNRW 2-02 0847-01 | Wyprawy tynkarskie z masy "Marmolit", wykonywane mechanicz- nie, na ścianach 18.60*3.15 | m2 m2 | 58.590 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.590 |
| 620 d.7.3 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian 18.60*1.55 | m2 m2 | 28.830 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.830 |
| 621 d.7.3 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 22.30 | m2 m2 | 22.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.300 |
| 622 d.7.3 | NNRNKB 202 2808-05 | (z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych antypoślizgo- wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej 22.30 | m2 m2 | 22.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.300 |
| 623 d.7.3 | NNRNKB 202 2809-02 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej 15.50 | m m | 15.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.500 |
| 624 d.7.3 | KNR 4-01 0108-09 0108- 10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 2 km ((4.3+2.25)*3.15-0.85*2.05-1.60*2.05)*0.15 | m3 m3 | 2.342 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.342 |
| 8 |  | OGRODZENIE PANELOWE - OBIEKT NR 6 |
| 8.1 |  | OGRODZENIE PANELOWE |
| 625 d.8.1 | KNR 2-01 0312-10 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) 81 | dół. dół. | 81.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 81.000 |
| 626 d.8.1 | KNR-W 2-01 0304-02 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) 0.30*0.30*1.0*81 | m3 m3 | 7.290 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.290 |
| 627 d.8.1 | KNNR 1 0504- 02 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów 0.30*0.30*1.0*81 | m3 m3 | 7.290 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.290 |
| 628 d.8.1 | KNR 2-02 0203-01 analogia | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu 0.30*0.30*1.0*81 | m3 m3 | 7.290 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.290 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 629 d.8.1 | KNR 2-25 0308-01 analogia | Ogrodzenie cokołu z prefabrykowanych elementów cokołowych żelbetowych o wym. 250*20cm 80*2.5 | m m | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |
| 630 d.8.1 | KNNR 2 1603- 02 analogia | Ogrodzenie panelowe wys.1.40 m o rozstawie 2.58 m obsadzo- nych w cokole 2.50*80 | m m | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |
| 9 |  | WIATA NA ROWERY |
| 631 d.9 | KNR 2-05 0901-01 analogia | Dostawa i montaz wiaty na rowery ze stojakmi na 12 szt. rowerów 1 | kpl. kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |